Тенденции изменения химического состава снежного покрова в районе строительства объектов горного кластера Олимпиады–2014

Курбанова Ф.Г., Ившин А.О., Калениченко В.О., Улюмджиев У.Ю., Чувствин А.А., Шпагина С.И., Шумкова М.В., Балашова В.М., Андрющенко Ф.Д.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

географический факультет, Москва, Россия

E–mail: nirvana451f@mail.ru

Зимняя экспедиция НСО кафедры геохимии ландшафтов и географии почв проходила в январе-феврале 2012 г. на территории поселка Красная Поляна, в долине реки Мзымта, на склонах хребтов Аибга и Псехако, в зоне расположения основных объектов горного кластера Олимпиады–2014. Во время экспедиции были продолжены работы по изучению влияния строительства олимпийских объектов Сочи–2014 на окружающую среду, начатые зимой 2009-2010 гг., которые подтвердили тот факт, что снежный покров является хорошим индикатором загрязнения воздушной среды [1] и может быть использован в качестве одного из основных объектов геохимического мониторинга территории [2].

В ходе экспедиции отбирались пробы снежного покрова, свежевыпавшего снега, а также пробы речной воды из реки Мзымта и ее притоков. Пробы снежного покрова отбирались специальным снегоотборником в полиэтиленовые пакеты на всю глубину снега. Отбор проб проводился в соответствии с системой точек мониторинга, разработанной по результатам экспедиционных исследований 2010-11 гг. [3].

В камеральных условиях снег растапливался при комнатной температуре, полученная вода фильтровалась на вакуумной установке через мембранные фильтры, в воде измерялись значения рН и электропроводности, рассчитывался влагозапас снежного покрова. Лабораторные исследования включали определение содержания главных ионов в снежных и речных водах, а также тяжелых металлов и ПАУ в пылевой составляющей снежного покрова. Интерпретация результатов проведена с применением геоинформационных технологий.

Экспедиционные исследования 2012 года проходили в условиях аномально снежной зимы: мощность снежного покрова в долинах составляла около 50 см, а на горных склонах превышала 100 см. Результаты работ позволили выявить ряд изменений в химическом составе снежных вод по сравнению с 2010-2011 гг. pH снежных вод повысился до слабокислых значений (ранее отмечались кислые и сильнокислые значения). Изменился химический состав снежных вод: он стал почти повсеместно гидрокарбонатно-кальциевым. При этом минерализация снежных вод осталась низкой: как правило, менее 10 мг/л. В совокупности это свидетельствует об уменьшении техногенного воздействия на воздушный бассейн района исследования на данной стадии строительства олимпийских объектов. Об этом же говорит отмеченное нами снижение мутности воды в реке Мзымта в верхней части ее бассейна.

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные тенденции изменения техногенной нагрузки на воздушный бассейн горного кластера Олимпиады.

Литература

- Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М., 1999.

- Экогеохимия городских ландшафтов / Под ред. Н.С. Касимова. М., 1995.

- Шинкарева Г.Л., Брагина П.С., Алексеенко А.В., Ившин А.О., Морозова Н.А., Футина И.В. Геохимический мониторинг снежного покрова горного кластера Олимпиады–2014 // Материалы XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». 11-15 апреля 2011 г.