Математическое моделирование взаимодействия космического излучения с микроструктурированными материалами

Чирская Н.П.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: chirskaya.sinp@yandex.ru

Одним из основных факторов космического пространства, оказывающих негативное влияние на материалы и оборудование космических аппаратов, является космическая радиация. Методы математического моделирования являются универсальным инструментом для исследования процессов взаимодействия космических излучений с элементами космических аппаратов (КА), например, для исследования эффективности использования различных материалов в качестве защитных экранов [1].

В данной работе проводилось исследование процесса объемной электризации элементов кабельной сети КА под действием электронов с энергиями, характерными для электронов радиационных поясов Земли. Расчеты проводились с помощью программного комплекса Geant3 [2]. Модель элемента кабельной сети представляет собой структуру из вложенных друг в друга цилиндров микронных размеров из проводящих и диэлектрических материалов.

В результате проведенных расчетов был выявлен процесс формирования биполярных электрических слоев в проводящих элементах кабеля, разделенных слоем диэлектрика. Показано, что этот эффект обусловлен возникновением вторичных частиц в материалах под действием первичного потока электронов. Результаты расчета распределения внедренного заряда в элементе кабельной сети показаны на рис. 1. Образование биполярных электрических слоев приводит к увеличению градиента электрического поля и росту вероятности возникновения электрических разрядов.

Рис. 1. Распределение внедренного заряда в элементе кабельной сети КА при облучении изотропным потоком электронов с энергией Е = 5 МэВ: слева – без учета эффекта образования вторичных частиц; справа – с учетом эффекта образования вторичных частиц.

При изучении стойкости перспективных материалов космической техники к воздействию факторов космического пространства необходимо с высокой точностью измерять параметры воздействующих факторов. В этой связи в рамках данной работы решалась задача математического моделирования взаимодействия рентгеновского и гамма излучения с детектором, имеющим сложную микроструктуру. Задача решалась методом Монте-Карло с использованием программного комплекса Geant4 [3].

С высокой точностью рассчитывались значения поглощенной дозы в элементах детектора излучения. Для учета влияния на измеренную детектором величину поглощенной дозы процессов рассеяния квантов на границах элементов детектора используется поправочный коэффициент Kgap[4]. На рис. 2 представлена полученная в результате математического моделирования зависимость поправочного коэффициента Kgap от энергии регистрируемых квантов для одной из конфигураций детектора.

Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента Kgap от энергии регистрируемых квантов

Рассмотрены каналы потерь энергии излучения в материале модели при различных энергиях. Проведен анализ процессов прохождения излучения через модель с целью выявления факторов, отвечающих за рост коэффициента Kgap в области низких энергий. Полученные данные могут быть использованы при высокоточном измерении параметров космической радиации с помощью детекторов.

В связи с высокой трудоемкостью решавшихся задач и необходимостью проведения большого объема вычислений для обеспечения требуемой точности результатов, значительная часть расчетов выполнялась на суперкомпьютере «Ломоносов», входящем в состав суперкомпьютерного комплекса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Литература

- Н. П. Чирская, Е. Н. Воронина, В. Н. Милеев, Л. С. Новиков, В. В. Синолиц Математическое моделирование характеристик гетерогенных радиационно-защитных экранов космических аппаратов. Перспективные материалы, специальный выпуск, №13, 2011, стр. 948-957.

- GEANT – Detector Description and Simulation Tool; CERN, Geneva 1993, 465 p.

- Agostinelli S., Allison J., Forti A., et al. GEANT4 – A simulation toolkit. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2003. Т. 506. № 3. р. 250-303.

- G. Nelson, D. Reilly Gamma-ray interactions with matter. Passive Nondestructive Analysis of Nuclear Materials, Los-Alamos National Laboratory, NUREG/CR-5550, LA-UR-90-732, 1991, pp. 27-42.