Фотоэлектронные спектры и электронная структура β-дикетонатов дифторида бора с ароматическими заместителями

Тихонов Сергей Александрович

Аспирант

Дальневосточный федеральный университет, школа естественных наук, Владивосток, Россия

E–mail: allser@bk.ru

Комплексные соединения дифторида бора с β-дикетонатными лигандами, содержащие у карбонильных атомов углерода ароматические заместители, обладают интенсивной люминесценцией. Зная взаимосвязь электронной структуры данных веществ с их оптическими свойствами, возможно, вести направленный синтез новых люминесцирующих соединений. Метод ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) совместно с квантовохимическими расчетами  дают обширную информацию о природе верхних электронных уровней соединений I-VI.

F2B – OC (R1) - CH  C(R2)O

I. R1=R2=CH3

II. R1=CH3,   R2=C6H5

III. R1=CH3, R2= C6H4-C6H5

IV. R1=CH3, R2=С13H9

V. R1= C6H5—CH=CH—C6H5

VI. R1=R2=C6H5

Исследования позволяют изучить взаимодействие π-систем хелатного цикла и заместителей. Спектры получены на спектрографе ЭС-3201 с источником излучения He(I), расчеты  выполнены в приближении ТФП (функционал B3LYP). Изначально использовался  базисный набор Попла 6-311G, далее все было пересчитано в более полном и оптимальном для β-дикетонатов базисе TZVPP [1]. Новые данные качественно отличаются, по сравнению с исследованиями в базисе  6311-G [2,3]. В таблице приведены значения максимумов гауссианов и расчетные энергии (у всех веществ различное значение среднего дефекта кумпанса [4]) для  верхних уровней хелатного и фенильных циклов.

Таблица. Энергии МО Кона-Шема (эВ) и положения максимумов полос гауссианов  для соединений II-V.

| МО | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -εi +< δ2> | ЭИg | -εi +< δ2> | ЭИg | -εi +< δ2> | ЭИg | -εi +< δ2> | ЭИg |
| b1,( π3 ) | 9,30 | 9,25 | 8,81 | 8,81 | 8,42 | 8,29 | 8,07 | 8,15 |
| R | 9,77 | 9,80 | 9,48 | 9,48 | 9,15 | 9,19 | 9,12 | 9,10 |
|  | 10,11 | 10,13 | 9,48 | 9,49 | 9,31 | 9,33 | 9,24 | 9,34 |
|  |  | 9,76 | 9,77 | 9,51 | 9,55 | 9,50 | 9,50 |
|  |  | 10,35 | 10,35 | 10,32 | 10,31 | 9,83 | 9,78 |
|  |  |  |  |  |  | 10,92 | 10,80 |

Для дибензоилметаната дифторида бора (VI)  помимо фотоэлектронных, исследованы  рентгеноэлектронные спектры, что позволило более глубоко изучить валентную зону данного вещества.  Во всех спектрах расчетные энергии хорошо согласуются с экспериментом.

Литература

- Вовна В.И., Короченцев В.В.,  Доценко А.А. Электронное строение и фотоэлектронные спектры бис-β-дикетонатов Z(II). // Координационная химия, 2011 том 37 №12, с. 1-8.

- Вовна В.И., Тихонов С.А., Львов И.Б. Фотоэлектронные спектры и электронная структура ацетилацетоната, бензоилацетоната и его производных. //Журнал физической химии 2011 том 85 №11, с. 2082-2088.

- Тихонов С.А., Вовна В.И., Львов И.Б. Фотоэлектронные спектры и электронная структура некоторых β-дикетонатов бора.// Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь. Тезисы докл. ХХ Всероссийской конференции. Новосибирск, 24-27 мая 2010 г. с.132.

- Чижов Ю. В. Молекулярная фотоэлектронная спектроскопия и расчеты методом теории функционала плотности π - комплексов хрома и железа: Дис. … докт. физ.-мат. наук. Уфа: ИФМК УНЦ РАН, 2009. 337 с.