Новый способ и устройство для юстировки оптических элементов зеркального телескопа

Долгов Андрей Александрович

Студент 4-курса

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

физический факультет, Симферополь, Украина

E–mail: dolgov1@mail.ru

Одной из основных задач современного астрономического приборостроения является повышение качества изображения в телескопах, которое зависит не только от совершенства оптических элементов, но и от качества их юстировки.

Известные способы юстировки оптики телескопов применяемые,  как лабораторных, так и в рабочих условиях основаны на способе преобразования входного пучка света в изображение находящееся в Гауссовой плоскости, которое сравнивается с эталоном. Эти способы обладают рядом существенных недостатков.

Представленный способ по сравнению с аналогами существенно упрощает операцию по правильной установки светоотсекающей бленды, качество установки которой влияет на фон засветки наблюдаемого изображения, от которого в том числе зависит проницающая сила телескопа

В основе предлагаемой разработки лежит способ восстановления хода лучей из фокуса телескопа в выходной пучок. С помощью лазера можно проверить и проследить прохождение практически каждого луча в системе зеркал телескопа.

Разработана действующая модель для юстировки зеркал и установки светоотсекающей бленды главного зеркала.

Действующая модель использовалась при юстировке телескопов диаметров главного зеркала 540мм (детская юношеская обсерватория г.Симферополь) и 375мм (созданный в Крымской астрофизической обсерватории для детской обсерватории) системы Кассигрена и Ньютона соответственно .

На способ и прибор для юстировки зеркал телескопа получены два патента Украины №32709 и №32744, соответственно.

# Литература

1. Юстировка рефлектора. Фирма  ГИМЭКС – оптические наблюдательные приборы. http://www.binoculars.ru/article/info/ust_reflect.htm).

2. Л.Л. Сикорук. Телескопы для любителей астрономии - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. С. 146 - 47.

3. А.Н. Крылов Приспособление для юстировки телескопа системы ньютона. http://scope.narod.ru/krylov/Okul.html).

4. Сборка статей и методов юстировок на астрономических форумах, и сайтах astropolis.ru , astronet.ru  astro-forum.ua