Исследование и разработка ионного источника на основе коронного разряда для аналитического комплекса спектрометр ионной

подвижности – квадрупольный масс-спектрометр

Ускова Ольга Васильевна

Магистрант

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина»

E-mail:Boch888@yandex.ru

Важнейшим направлением развития физико-технических наук является разработка и внедрение в практику инновационных технологий и приборов, служащих повышению безопасности граждан на объектах повышенной опасности транспортно-дорожного комплекса и других отраслей производственной сферы хозяйства. Приоритеты развития подчеркиваются ухудшением состояния окружающей среды и все возрастающей террористической опасностью.

Исследования коронного разряда [1, 3] как источника ионов для спектрометра ионной подвижности (далее – СИП) могут быть положены в основу технологий конструирования высокочувствительных быстродействующих приборов, позволяющих обнаруживать взрывчатые и наркотические вещества даже в малых концентрациях, проводить мониторинг состояния окружающей среды, а также поточный анализ продуктов переработки на «грязных» и / или «опасных» производствах, превосходящие по ряду параметров существующие аналоги приборов, сконструированных на базе СИП.

Использование коронного разряда как источника ионов для СИП в соответствующих приборах позволяет:

- существенно повысить их чувствительность к веществам, специфическими чертами которых являются высокая адсорбционная способность и крайне низкое давление насыщенных паров, что существенно расширяет возможности их применения на практике [4];

- до некоторой степени удешевить их производство, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и утилизацию;

- не требует от пользователей специальных средств защиты для работы с ними, а также специальной утилизации отработанных частей приборов.

Для получения эффективного СИП повышенной чувствительности требуется решить ряд известных задач [2, 3], которые сводятся к: подбору оптимальных геометрических параметров электродов ионного источника; изменению свойств газовой среды в камере ионизации; воздействию внешних факторов, например, ультрафиолетового излучения, непосредственно на сам источник ионизации; изучению различного режима работы источника ионизации – постоянного и импульсного. Для его решения была смоделирована и разработана специальная установка, имитирующую условия ионизационной камеры в СИП, позволяющая измерять электрические и оптические характеристики коронного разряда [5].

В ходе экспериментов были получены вольтамперные характеристики коронного разряда для выбора конкретной геометрии электродов. Дополнительными исследованиями подтверждена стабильность горения ионного источника и изменение величины напряжения поджига коронного разряда, при изменении межэлектродного пространства, а это, в свою очередь, позволяет оптимизировать конструкцию ионного источника для СИП [5].

В дальнейших исследованиях предполагается исследовать различные варианты воздействия на коронный разряд температуры, влажности и газоносителя и ультрафиолетового излучения.

Литература:

1. Капцов Н.А. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах. М.: ОГИЗ Гостехиздат,1947. 226 с.

2. Леб Л. Основные процессы электрических разрядов в газах. М.; Л: Тех. теор. издат., 1950. 672 с.

3. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с.

4. Сысоев А.А., Чупахин М.С. Введение в масс-спектрометрию // М.: Атомиздат, 1977. 304 с.

5. Ускова О.В. Установка для изучения коронного разряда как источника ионов для аналитического комплекса спектрометр ионной подвижности – квадрупольный масс-спектрометр // Науковi дослiдження сучасностi. / Збирка наукових праць. – Киев: НАИРИ, 2011. С. 90-92.