Применение спектроскопии диффузного отражения для количественного определения димедрола

Кимпаева Майя Магомедкаримовна

Аспирант 1 года

Дагестанский государственный университет, Химический факультет, Махачкала, Россия

E-mail:mkimpaeva@mail.ru

В последнее время возрос интерес к «твердофазным» методам анализа, достоинство которых основано на совмещении концентрирования и получения пригодной для измерения аналитической формы определяемого компонента.

В зависимости от способа измерения аналитического сигнала различают твердофазную спектрофотометрию, спектроскопию диффузного отражения, твердофазную люминесценцию, а так же цветометрию [1].

Нами изучены условия извлечения ионного ассоциата димедрола (ДМ) с азокрасителем – сульфоназо (СФН) на пенополиуретане (ППУ) методом спектроскопии диффузного отражения. Окрашенные образцы получали сорбцией в статическом режиме из водных растворов со спектроскопическим контролем.

Спектры диффузного отражения (рис.1) измеряли с помощью UV-3600 (SHIMADZU) с приставкой диффузного отражения. Концентрацию ДМ определяли по заранее построенному градуировочному графику (рис.2) в координатах F-C(ДМ), где   (Функция Гуревича-Кубелки-Мунка) использовали как аналитический сигнал.

Рис.1 Спектр диффузного отражения ППУ-[СФН-ДМ].

Рис. 2 Зависимость функции Гуревича- Кубелки-Мунка от концентрации димедрола.

Пределы обнаружения димедрола методом спектроскопии диффузного отражения составили 7,0·10-5 -1,4·10-3 М.

Литература

- Золотов Ю. А., Цизин Г.И., Дмитриенко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов: применение в неорганическом анализе. М.: Наука. 2007

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (госконтракт № 16.552.11.7018) с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия» ДГУ.