Развитие автоматического потенциометрического метода определения урана

Крохин Максим Николаевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: maxkrohin@mail.ru

В урановой промышленности накоплен обширный экспериментальный материал по определению урана в растворах с использованием различных физических, физико-химических и спектральных методик определения [1]. Несмотря на наличие современных инструментальных методов определения урана гравиметрические и титриметрические методики позволяют получать наиболее точные результаты и поэтому сохраняют свое значение как контрольные измерения  [2]. Основным ограничением на применение титриметрических методик с визуальным определением точки эквивалентности является изменение окраски индикатора. Автоматизация титриметрического метода снимает это ограничение и позволяет использовать все применяемые для титрования урана окислители, такие как  KMnO4, K2Cr2O7, NH4VO3 и Ce(SO4)2 с результатами, не уступающими по метрологическим характеристикам визуальным методикам [4]. Применение KMnO4 в качестве титранта позволяет количественно определять уран в диапазоне 0,02 – 0,1 мг, что было невозможно с применением визуальных методик.

Помимо расширения списка используемых титрантов, изучена возможность применения многокомпонентных сред, включающих помимо необходимой фосфорной кислоты [6] серную кислоту и органические растворители: нитрометан, ацетонитрилл, ацетон и этанол. В определенных комбинациях  применение этих компонентов позволяет улучшить точность определения урана [5].

Проведенные опыты показали  возможность определения формальных потенциалов пар U4+/U6+ и окислителей при помощи титратора АТП-02 и программы Titrate-5.0 [3], что особенно важно, если титрант или титруемый компонент разлагаются или окисляются кислородом воздуха.

Проведенные исследования показали, что применение автоматических титраторов позволяет не только ускорить процесс определения урана, но и значительно расширить спектр используемых титрантов и сред, что позволяет значительно расширить диапазон условий, при которых можно определять уран.

Литература

- Виноградов А.П., Рябчиков Д.И. Аналитическая химия урана. М.: АН СССР. 1962

- Пчелкин В.А., Свидерский М.Ф., Никольская И.В. и др.// Химия урана. «Наука», М.,  1981, С. 390-396

- Якшин В.В., Крохин М.Н. // Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов. Апатиты.: Кольский научный центр РАН. 2010. С 248-249

- Якшин В.В., Крохин М.Н.// Радиохимия. 2011. Т. 53, № 3. С. 278-281

- Якшин В.В., Крохин М.Н.// Радиохимия. 2012. Т. 54, № 3. С. 161-165

- Davis W., Gray W. // Talanta. 1964. V.11, Р. 1203-1211