Методика оценки экологических аспектов  для предприятий пищевой промышленности

Балатенышева М.Е.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: savlova@yandex.ru

Деятельность, направленная на уменьшение воздействия производства на окружающую среду, является на сегодняшний день конкурентным преимуществом любой компании, выходящей на мировой рынок со своей продукцией. Одним из показателей «экологичности» компании является наличие сертификата на соответствие требованиям международного экологического стандарта ИСО 14001:2004. Стандарт разработан так, чтобы «его можно было применить к организациям всех типов и размеров с учетом различных географических, культурных и социальных условий» [1].

Ключевым требованием экологического стандарта является разработка и внедрение процедуры оценки экологических аспектов. Стандарт требует определения значимости аспектов в зависимости от их воздействия на окружающую среду. Экологический аспект (ЭА) – это «элемент деятельности организации, или продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой» [2]. Стандарт не устанавливает методов оценки, а предоставляет каждому предприятию возможность определить для себя более эффективную систему оценки.

В ходе практической работы на действующем предприятии автором была разработана методика для оценки экологических аспектов. В основу методики легли принципы, заложенные в корпоративных документах, действующих в компании до внедрения ИСО и относящиеся ко всем производственным площадкам компании, располагающимся по всему миру. Однако общие принципы не учитывали специфику и объемы конкретного производства, требования российского законодательства.

Суть новой разработанной методики заключается в следующем: определение процессов и видов деятельности, для которых проводится оценка экологических аспектов; определение всех действий, процессов, видов деятельности, производимых в каждой зоне; выявление (идентификация) всех экологических аспектов, связанных с каждым процессом /действием / видом деятельности; оценка значимости каждого экологического аспекта; составление списка комплексных аспектов; составление списка значительных аспектов; разработка плана снижения значительных экологических аспектов и внесение данной информации в план улучшений предприятия.

При идентификации ЭА применяется схема "Черного ящика" и рассматриваются протекающие через зону потоки материальных, сырьевых и энергоресурсов в терминах "вход" и "выход" для каждой активности зоны. Термин "вход" предполагает необходимые ресурсы, сырье и вспомогательные материалы, необходимые для осуществления данной активности и может включать: энергоресурсы (электроэнергия, вода, газ), сырьевые материалы, вспомогательные материалы, оборудование, машины, инструменты. Термин "выход" предполагает возможные воздействия на окружающую среду в результате осуществления данной активности и может включать выбросы в атмосферу, жидкие и твердые отходы, сточные воды, запах, загрязнение поверхности, шум. Составляющие «Вход» и «Выход» показатели и являются результатом воздействия того или иного ЭА в данной зоне.

При определении ЭА учитываются различные состояния процессов и видов деятельности, в том числе: стандартные (штатные) производственные процессы или нормальные рабочие условия; нестандартные (нештатные) состояния производства (ремонтные работы, период пуска производства и т.д.); экстренные ситуации и аварии. Чтобы выявить все аспекты необходимо анализировать технологическую документацию, наблюдать за процессом производства, проводить беседы с сотрудниками, задействованными в производстве. В процессе идентификации ЭА можно учитывать информацию из различных источников, включая технологические инструкции всех производственных процессов; данные о сырьевых материалах, их упаковке; данные об изменении/модернизации/переналадке технологического оборудования и технологических процессов; сведения о введении новых технологических операций и процессов; данные внешнего и внутреннего экологического аудита за прошлый период; данные лабораторного контроля параметров выбросов в атмосферный воздух, сточных вод, токсичности отходов, почвы, уровней шума и т.д.; данные разрешительной документации; международные, государственные, корпоративные документы; экологические законодательные акты и стандарты.

Экологические аспекты должны быть качественно и количественно оценены. Качественная оценка значимости экологических аспектов проводится на основе вопросов: регулируется ли данный аспект законодательно; значителен ли масштаб или финансовые потери/затраты, связанные с аспектом; возможен ли общественный резонанс. Для получения количественной оценки экологического аспекта необходимо оценить аспект по параметрам «вероятность» и «серьезность ущерба». Уровень ЭА рассчитывается следующим образом: все баллы по группе критериев «Вероятность» суммируются и умножаются на сумму баллов по группе критериев «Серьезность ущерба».

После определения и оценки всех экологических аспектов каждого процесса выявляются те аспекты, которые встречаются более чем в одной зоне. Для комплексных аспектов проводится дополнительная качественная оценка: необходимо проставить в форме ответ «да» или «нет» на вопрос: «Есть ли несоответствие законодательству, превышение установленных лимитов по данному аспекту?» Если получен положительный ответ, то в соответствующую ячейку заносится «да». В таком случае данный аспект является значительным для предприятия.

В рамках используемой системы критериев значительными ЭА признаются аспекты, удовлетворяющие следующим правилам отбора: оценка суммарного ЭА равна или превышает значение 51 балл; ЭА, которые связаны с аварийными условиями, если по критериям «Вовлеченный объем / Количество» и «Степень токсичности» оценки составляют 4 балла; значительный комплексный аспект. Для всех выявленных значительных аспектов предприятия составляется план снижения влияния аспектов на окружающую среду. При устранении всех значительных экологических аспектов, установленных по данным критериям, предприятие пересматривает данную процедуру, определяет новые критерии для оценки и начинает управлять значительными аспектами, полученными по вновь установленной более жесткой системе оценки. Результаты такой оценки учитываются при определении политики в области экологического менеджмента, выборе областей для ведения непрерывного улучшения, составлении программы производственного контроля, определении потребностей в обучении персонала.

По итогам применения данной методики были решены первоочередные задачи в области экологии, что повлекло за собой уменьшение количества образуемых отходов, снижение потребления электроэнергии. Снижение данных экологических аспектов отразилось на экономической эффективности производства. Впоследствии данная методика успешно применялась и на других заводах компании.

Литература

[1] ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

[2] ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use».