Динамика рельефа побережья северной части Калининградского полуострова

Баранов Д.В., Бурнина Т.А., Веселов Д.С., Дворенкова О.П., Митрофанова Н.С., Мишуринский Д.В., Назаров В.П., Романов А.О., Рудинская А.И., Сычев Н.В.,

Ткач Н.Т., Толстоган А.Д., Чайковская И.В., Шишкин В.С.

Студенты

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Географический факультет, Москва, Россия

E-mail: nso.geomorf@ya.ru

Зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии проходила на северном побережье Калининградского (Самбийского) полуострова. Для этого района характерно развитие берегов абразионного типа с повсеместно распространённым абразионным уступом высотой от 5 до 60 м, выработанным в легко размываемых рыхлых породах плейстоценового возраста. Коренные породы палеогенового возраста также относятся к слабо устойчивым к абразии. Кроме того, в последние десятилетия усилилась деградация пляжей, особенно на участках, где были построены берегозащитные сооружения с волноотбойными стенками. Основная цель экспедиции – изучение динамики рельефа надводной части береговой зоны и прилегающих участков суши. Данные исследования имеют особую актуальность в связи с высокой степенью освоения изучаемой территории, планируемыми мероприятиями по развитию морского курорта и связанными с этим инженерно-строительными работами в береговой зоне.

Работы экспедиции проводились во взаимодействии с сотрудниками БФУ им. И. Канта и ГКУ КО «Балтберегозащита». В ходе экспедиции выполнен следующий набор работ: 1) На ключевых участках проведена съёмка рельефа пляжа, абразионного уступа и малых эрозионных форм, (методами спутниковой геодезии и лазерной тахеометрии), в результате которой составлена крупномасштабная геоморфологическая карта изучаемого района (от м. Таран до м. Гвардейский). 2) Осуществлены шурфовые и буровые работы на пляже Светлогорской бухты, по итогам которых установлено геологическое строение толщи пляжевых отложений и произведена оценка объёма песчаного материала пляжа, подтвердившая предположение о практически полном истощении наносов волнового поля в надводной части береговой зоны. 3) Проведены наблюдения за отступанием бровки и подножия абразионного уступа с помощью реперной сети «Балтберегозащиты» и получены новые данные в многолетнем ряду наблюдений. 4) Определен наиболее показательный участок абразионного уступа, имеющего сложное геоморфологическое строение (между пос. Донское и м. Таран), в пределах которого, заложен стационар для наблюдения за динамикой основных рельефообразующих процессов (эрозионных, суффозионных, оползневых, абразионных). 5) Составлен реестр малых эрозионных форм на изучаемой территории и оценен их вклад в бюджет наносов береговой зоны, в том числе, на отдельных фрагментах прибровочной части абразионного уступа впервые установлено наличие форм рельефа комплексного происхождения с преобладанием суффозионных процессов. 6) На ключевом участке, в приустьевой зоне долины реки Мотыль, проведены работы по изучению строения и истории развития отдельных малых эрозионных форм. 7) На  наиболее динамичных (и задействованных в проекте освоения) участках Светлогорской бухты выполнено геодезическое лазерное сканирование надводной части береговой зоны, построены цифровые модели рельефа с целью дальнейшей количественной оценки морфолитодинамических процессов.

По результатам работ экспедиции сделаны предложения по дополнению и уточнению схемы морфодинамического зонирования побережья Калининградской области, используемой ГКУ КО «Балтберегозащита». Дана оценка состояния и эффективности существующих берегозащитных и берегоукрепляющих сооружений и предложены рекомендации по берегозащитным мероприятиям и использованию береговой зоны исследуемого региона.