Цифровая трассерная визуализация поля скоростей всплывающей конветивной струи в воде и этаноле

Пилипюк Д.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: 89036166005@yandex.ru

В последние годы для визуализации потоков в жидкости активно развивается метод PIV (particle image velocimetry, цифровая трассерная визуализация) (Raffel et al, 2007). Суть метода состоит в фотосъемке жидкости, засеянной частицами нейтральной плавучести в освещенной лазером плоскости (лазерный лист). Кросс-корреляционный анализ позволяет определить смещения частиц и построить поле скоростей. В настоящее время не представляет сложностей его реализация для скоростей меньше или порядка 1 см/с  (характерные значения для рассматриваемой задачи).

Задача данной работы - получение количественных значений полей скоростей и сравнение этих полей с численным моделированием. В качестве объекта использовалось конвективное течение, созданное погруженной в жидкость нагретой проволокой.

На рис.1 представлена схема экспериментальной установки. Данная геометрия позволила сформировать квазидвумерное течение и провести сравнение эксперимента с моделированием. Эксперимент показал, что наблюдаемая картина течения различна для воды и этанола. Помимо разницы в плотностях и коэффициентах теплового расширения, различается поведение жидкости вблизи поверхности (Vinnichenko et al, 2013). В экспериментах с водой поверхность остается неподвижной и тормозит поток, в этаноле же поверхность приходит в движение и дополнительно разгоняет вихревое течение. На рис. 2. представлена фотография конвективной струи в этаноле в плоскости лазерного листа.

Сравнение с численным моделированием дает хорошее совпадение (в пределах 10 %). При моделировании необходимо использовать разные граничные условия: для воды использовалось условие неподвижной верхней поверхности, для этанола же наилучшее совпадение достигается при использовании условия Пирсона для конвекции, определяемой зависимостью коэффициента поверхностного натяжения от температуры.

Рис. 1. Схема установки	                                        Рис. 2. Конвективная струя.

Литература

- Raffel M., Willert C.E., Wereley S.T., Kompenhans J. Particle Image Velocimetry. 2nd ed. Springer, 2007.

- Vinnichenko N.A., Uvarov A.V., Plaksina Yu. Yu.. Combined study of heat exchange near the liquid–gas interface by means of Background Oriented Schlieren and Infrared Thermal Imaging, Exp. Therm. Fluid Sci, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermﬂusci. 2013.11.023