Радиационное воздействие актиноидов на население в условиях нормальной эксплуатации АЭС с реактором типа БН большой мощности

Перегудова О.О.,  Цикунов А.Г., Селиверстов И.Н., Мухамадеев Р.И., Забродская С.В.

Сотрудник

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск, Россия

E-mail: operegudova@ippe.ru

В настоящее время перспектива развития атомной энергетики связана с ректорами на быстрых нейтронах и вопросами безопасности. В данной работе была сделана предварительная оценка количества  актиноидов, выходящих в окружающую среду реактором типа БН большой мощности. В результате были получены данные о радиационном  воздействии выброса актиноидов на население в условиях длительной работы АЭС при нормальной эксплуатации с реактором типа БН, в активной зоне которого имеются твэлы с негерметичными оболочками.

С целью оценки возможного вклада актиноидов в радиационную обстановку с реактором типа БН, были выполнены  расчеты доз облучения населения при выбросе в атмосферу аэрозолей и инертных радиоактивных газов в условиях нормальной эксплуатации Белоярской АЭС при различных категориях устойчивости атмосферы [1]. В работе представлены результаты последствий радиоактивных выбросов на местности и анализ полученных результатов расчета дозовой нагрузки на население с использованием программы «Выброс» [2],  включая программу расчета доз облучения по пищевым цепочкам «FCD» [3].

В результате вклад актиноидов в суммарную годовую дозу, получаемую населением за счет актиноидов, аэрозолей ПД и ИРГ (с учетом пищевых цепочек) составил ~1 %.

В перспективе нужно учитывать, что содержание минорных актиноидов (Am, Cm) в топливе реактора может возрастать на порядок (например, в случае организации трансмутации минорных актиноидов в реакторе БН). Вклад актиноидов в дозу, получаемую населением, может составлять уже 10 %. Вклад актиноидов в ингаляционную составляющую дозы будет определяющий (~90 %).

Эти данные необходимы для проектирования новых реакторных установок БН, в которых будет использоваться топливо с высоким содержанием трансурановых элементов – Pu, Np, Am, Cm.

Список литературы

- Радиационная обстановка по территории России и сопредельных государств в 2005 г. Ежегодник. Росгидромет, УМЗ, НПО «Тайфун», М., Метеоагенство Росгидромета, 2006 г.

- Баранаев Ю.Д., Мухамадеев Р.И. Усовершенствованный вариант программы расчета последствий радиоактивных выбросов на местности (ВЫБРОС-2.2) в части учета влияния мероприятий по защите населения на дозовые функционалы. Отчет / ФЭИ;  Инв. № 9410. – Обнинск, 1997 г.

- Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере: Справочник. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991.