Измерение эластичности мембран эритроцитов с помощью атомно-силовой спектроскопии.
Манченко Екатерина Александровна
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ea.manchenko@physics.msu.ru

В настоящее время одной из важных задач исследования крови является  измерение эластичности мембраны эритроцитов. Метод  атомно-силовой спектроскопии (АСС) позволяет исследовать эластичность биологических объектов, в частности, мембран клеток крови. Целью настоящей работы является измерения локальной жёсткости наноструктур мембран клеток крови с помощью атомно-силовой спектроскопии.

Эритроциты играют основную роль в обеспечении организма кислородом, представляя собой высокоспециализированную транспортную систему, переносящую кислород от легких к тканям [1]. В норме эритроцит имеет дисковидную двояковогнутую форму диаметром от 7 до 10 мкм. Поддержание характерной формы эритроцита, обеспечивает спектрин, который представляет собой жесткую белковую сеть [4].

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) используют для визуализации с высоким разрешением и оценки локальных механических свойств биологических нанообъектов [5]. Атомно-силовой микроскоп позволяет получать трехмерный рельеф исследуемой поверхности, производить измерения на воздухе, в жидкости, в вакууме, что открывает широкие возможности для изучения биомолекул и живых клеток [8].

Жесткость мембран измеряли с помощью метода атомно-силовой спектроскопии [9]. Метод позволяет измерять величину деформации поверхности мембраны и кантилевера в зависимости от вертикального смещения пьезосканера, на котором помещена мембрана. В режиме атомно-силовой спектроскопии устанавливали маркер на исследуемую область и действовали в это место индентором (зондом) с силой F на мембрану клетки. Получали силовые кривые F(z). Жесткость мембраны эритроцитов оценивали  локальным коэффициентом жесткости E (Н/м) на глубине h  погружения индентора в мембрану.

Для расчета локального модуля Юнга по силовым кривым была использована модель Герца [3,7,8], в которой рассматривается взаимодействие жесткой полусферы (АСМ – зонд) и бесконечного объема (исследуемый образец).

Биологические объекты, в частности мембраны эритроцитов, обладают  высокой вариабельностью свойств и структурных особенностей. Поэтому механические свойства мембран различных эритроцитов могут существенно различаться. Так как мембрана эритроцита неоднородна, то и модуль E для разных величин  должен быть различным. Формальные оценки модуля Е при погружении зонда в мембраны на 20 и 25 нм для тора дискоцита, впадины этого дискоцита и планоцита, представлены таблице 1.

Таблица 1

|  | Дискоцит плоская часть | Дискоцит впадина | Планоцит |
| --- | --- | --- | --- |
| h = 20 нм | 328 кПа | 225 кПа | 747 кПа |
| h = 25 нм | 396 кПа | 323 кПа | 1572 кПа |

В работе приведены экспериментальные данные и обоснование возможности измерения локальной жесткости мембран клеток крови используя метод атомно-силовой спектроскопии. Показана кинетика прохождения зонда по мере погружения в клетку. На один и тот же шаг смещения ΔZ пьезосканера (подъема клетки) зонд погружается на разные дискретные  величины Δh, которые являются функциями внутренней структуры мембраны.

Литература

1. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика. М.: Владос, 1999.

2. Ламзин И.М., Хайруллин Р.М. Исследование измерений биофизических свойств эритроцитов при хранении в эритроцитсодержащих средах с помощью атомно-силовой микроскопии //Саратовский научно-медицинский журнал. 2014 .Т. 10. No.1. C. 44-48.

3. Лебедев Д. В., Чукланов А. П., Бухараев А. А., Дружинина О. С. Измерение модуля Юнга биологических объектов в жидкой среде с помощью специального зонда атомно силового микроскопа // Письма в ЖТФ. 2009. No.35 (8). C. 54—61.

4. Матюхина Т. Г., Пантелей С. О., Кузнецова Т. А. Атомно-силовая микроскопия эритроцитарных мембран // БелСЗМ. 2004. No.6. C. 97-101.

5. Панюшева Е.С., Бодрягина А.М., Сонина М.В., Иванова И.А. Исследование структурно-функционального состояния эритроцитов методом атомно-силовой спектроскопии // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум». 15 февраля – 31 марта 2013 г.

6. Carvalho F., Santos N. Atomic Force Microscopy-based Force Spectroscopy — Biological and Biomedical Applications // IUBMB Life. 2012. No.64(6). P. 465–472.

7. Hertz H. Über die Berührung fester elastischer Körper. Journal für die reine und angewandte Mathematik. 1981. No. 92. P. 156–171.

8. Kuznetsova T., Starodubtseva M. et all Atomic force microscopy probing of cell elasticity // Micron. 2007. No.38. P. 824–833.

9. Starodubtseva M., Chizhik S., Yegorenkov N., Nikitina I., Drozd E. Study of the mechanical properties of single cells as biocomposites by atomic force microscopy // Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. 2010. P. 470—477.