# Матричная структура для переработки тяжелых нефтяных дистиллятов в товарное топливо

Выжанов А. В.

аспирант

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

E–mail: alex666.1989@gmail.com

Очистка дизельного топлива от соединений серы одна из важных проблем существующих технологий переработки нефти [1]. Наиболее широко используемая технологию очистки – гидроочистку. Технологические недостатки этого метода – высокая температура и давление, сложное аппаратурное оформление [2].

Предлагается способ переработки тяжелых вакуумных газойлей, в товарный вид топлива, заключающийся в использование структур матриц в низкотемпературном крекинге и очистке от серосодержащих соединений тяжелых нефтяных дистиллятов.

Для осуществления предлагаемого способа переработки тяжелых вакуумных газойлей (печное топливо) в товарный вид топлива (дизельное топливо) с использованием структур матриц необходимо:

- Получить пепельные структуры рабочих сред и исследовать на элементный состав.

- На основании элементного состава составить композиции структур матриц. На рисунке  представлена возможная структура активных центров матриц.

- Провести процесс низкотемпературного крекинга и очистки от серосодержащих соединений.

Рисунок. Возможная структура активных центров матриц.

Экспериментальные исследования матричных структур проводились на лабораторной установке.  Исходным сырьем для перегонки служило печное топливо, продуктом перегонки являлось дизельное топливо. Исследуемыми параметрами являлись выход дизельной фракции (% от исходного сырья) и концентрация серосодержащих соединений (ppm).Результаты представлены в таблице.

Таблица. Влияние структур матриц на выход дизельных фракций и концентрацию серосодержащих соединений.

| Эксперимент | Выход дизельных фракций %, масс. | Концентрация серосодержащих соединений (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Простая перегонка | 62.8 | 1470 |
| Перегонка с матричной структурой | 91.8 | 103 |

Применение матричных структур в процессе низкотемпературного крекинга и удаления серосодержащих соединений позволяет увеличить выход низкокипящих фракций и снизить концентрацию серосодержащих соединений. матричная структура имеет низкую себестоимость производства.

Список использованной литературы

- J.G. Speight Handbook of petroleum product analysis John Wiley and Sons, New Jersey (2002).

- M.L. Occelli, R.G. Anthony Hydrotreating Catalysts, Texas A & M University, College Station, TX, USA (1989).