Теоретическое исследование процессов конденсации тонких нанокристаллических плёнок ZnO, полученных методом импульсного лазерного осаждения, в рамках теории нуклеации и модели Λ-взаимодействия кластеров

Ивонин М. Н., Вакулов З.Е.

сотрудник, аспирант

Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Научный образовательный центр “Нанотехнологии”, Таганрог, Россия

E-mail: michael24kobe@gmail.com

Одним из наиболее гибких способов создания дискретных наноструктур является вакуумная конденсация на поверхность твёрдого тела [1]. Для расчёта режимов формирования структур элементов приборов микро- и наноэлектроники не всегда приемлемо пользоваться макроскопическими параметрами твёрдых тел. Начальная стадия фазовых превращений определяет физическую сущность метода получения структуры, поэтому вопрос о кинетических закономерностях кластерообразования при конденсации является актуальным.

Целью работы является создание модели Λ-взаимодействия для описания нуклеации кластеров в докритической метастабильной области заполнения поверхности плёнкой.

В рамках модели предложена классификация кластеров по типу, в зависимости от скорости распада при нуклеации (рисунок 1). Модель позволяет более точно, чем больцмановское распределение [1,2], описать кинетику процесса конденсации, учитывая испарение адатомов, разный размер кластеров с определённым критическим размером и наиболее полно описывая вероятность захвата отдельных атомов кластерами из потока. Также распределение модели учитывает вероятностный эффект распада кластера при росте, что позволяет учитывать факт, что коалесценция протекает для разных кластеров с разной скоростью.

Рис. 1. Классификация кластеров в зависимости от числа атомов

Таким образом, в работе предложена модель взаимодействия кластеров, результаты которой могут быть использованы при разработке режимов формирования элементов микро- и наноэлектроники методом импульсного лазерного осаждения.

Литература

1. Иевлев В.М., Шведов Е.В. // Физика твёрдого тела, 2006, том 48, вып. 1, с 133-138.

2. Ивонин М.Н. // Сборник трудов XV Школы молодых ученых “Актуальные проблемы физики”, 2014, с 118-119.