Количественный анализ трифенилметановых красителей методом тонкослойной хроматографии и цифровой цветометрии

Исмагулов А.М.

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

E–mail: ismagulov.art@mail.ru

Трифенилметановые красители – кислотно-основные индикаторы, которые нашли применение в качестве компонентов химических маркеров [1]. Для идентификации таких соединений чаще всего применяется тонкослойная хроматография (ТСХ) на силикагеле [2]. Однако методика количественного анализа данной группы веществ методом ТСХ пока отсутствует. Цель данной работы заключается в разработке методики определения фенолфталеина (ФФ), крезолфталеина (КФ), тимолфталеина (ТФ) методом ТСХ в сочетании с цифровой цветометрией, где аналитическим сигналом служит интенсивность окраски хроматографической зоны на цифровом изображении хроматограммы [3].

В ходе экспериментов был подобран новый элюент (I) состава диэтиламин-этилацетат (2:1), у которого разрешающая способность определяемых компонентов (Rs) значительно выше по сравнению с ранее применявшимися (таб. 1).

Таблица 1. Результаты элюирования красителей на пластинах «Сорбфил ПТСХ ПА».

| Краситель | Элюент I | Толуол-Этанол-Триэтиламин | Толуол-Метанол-Уксусная к-а |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rf | Rs | Rf | Rs | Rf | Rs |
| ТФ | 0,70 | 1,58 | 0,56 | 1,17 | 0,51 | 0,42 |
| КФ | 0,51 | 3,10 | 0,42 | 1,20 | 0,46 | 0,50 |
| ФФ | 0,20 | - | 0,30 | - | 0,41 | - |

Для получения цифрового изображения хроматограммы использовали фотокамеру с мобильного телефона «iPhone 5S». Изображение хроматограммы обрабатывали в графическом редакторе «Adobe Photoshoр СS6» , в котором измеряли параметр светлоты хроматографической зоны для построения градуировочных графиков. При этом зависимость интенсивности окраски хроматографических пятен от концентрации имеет линейный характер в диапазоне 0,1-1% (спиртовой раствор) для ФФ и ТФ, а для КФ в диапазоне  0,05-1%.  Относительная погрешность определения составила 7%.

Литература

1. Нехорошев С.В. и др. // Судебная экспертиза. 2011. №1 (25). С. 48-55.

2. Нехорошев С.В. и др. // Журнал аналитической химии. 2010. Т.65. №10. С. 1012-1019.

3. Рудаков О.Б. и др. // Аналитика и контроль. 2012. Т.6. № 4. С. 368-377.