Влияние акцепторных заместителей на сенсорные свойства

краунсодержащих иминов антрахинона

И.Г. Стрельников, А.А. Кудреватых

Югорский государственный университет, Институт природопользования,
 кафедра химии, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: Strelnikov2@mail.ru

В настоящее время значительное внимание уделяется дизайну полифункциональных макроциклических соединений и супрамолекулярных систем на их основе, которые могут действовать как хемосенсоры. Ранее было показано, что краунсодержащие производные 1-гидрокси-9,10-антрахинон-9-иминов являются представителями редкого класса таутомерных хромоионофоров, принцип действия которых основан на катион-индуцированном смещении таутомерного равновесия. В данной работе приведены результаты по синтезу новых краунсодержащих иминов с акцепторными заместителями в антрахиноновом ядре (Cl, F, NO2) и исследованию их комплексообразования с катионами металлов. Целевые продукты 1-5 с высоким выходом были получены при совместном облучении 4-аминобензо-15-краун-5-эфира и соответствующего фотохромного 1-фенокси-9,10-антрахинона.

Комплексообразование полученных лигандов 1-5 изучали методом спектрофотометрического титрования. Установлено, что введение акцепторных заместителей значительно увеличивает катион-индуцированные спектральные изменения, что может быть объяснено изменением соотношения таутомерных форм иминенамин. Так, для соединения 4 при добавлении перхлоратов щелочноземельных металлов гипсохромный сдвиг полосы поглощения достигает 86 нм, а для незамещенного аналога 1 - 52 нм. Визуально, при добавлении этих катионов наблюдается изменение цвета раствора от темно-красного до светло-желтого.

Таким образом, в работе экспериментально показано влияние природы заместителя в хромофорном фрагменте краунсодержащих антрахинониминов на величину спектральных изменений при комплексообразовании с катионами металлов. Полученные производные 1-5, могут быть использованы при создании готовых аналитических форм для визуально-тестового селективного определения катионов щелочноземельных металлов.