Исследование влияния гексакарбонила молибдена на процесс получения синтетической нефти

Наливайко Е.Ю., Супранков К.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nalivaikoegor@gmail.com

На сегодняшний день известно много способов по получению синтетической нефти из горючего сланца, однако основная их часть основана на термическом разложении керогена, что приводит к низкому качеству получаемых продуктов и невысоким выходам [1]. Внедрение в процесс различных каталитических добавок, содержащих переходные металлы [2] в присутствии водорода позволяет эффективно высвободить ковалентно связанные насыщенные углеводороды из керогена [3]. Также, использование в качестве сырья непосредственно керогена приводит к более глубокому протеканию реакции гидрирования.

Кероген – природный полимерный материал, встречающийся в породах осадочного происхождения, является важным компонентом горючих сланцев. Он обладает высокой молекулярной массой (обычно более 1000 дальтон), из-за чего он нерастворим в органических растворителях. Его содержание в горючих сланцах, как правило, составляет 15-35% от массы породы в зависимости от месторождения [4].

В нашей работе изучалось влияние гексакарбонила молибдена на процесс получения синтетической нефти, а также подбор наилучших условий, таких как температура, время реакции и количество каталитической добавки. На первой стадии шел поиск наилучшей температуры. Реакции проводились в стальных автоклавах при температурах 300 – 500 0С с шагом в 50 0С и давлением водорода 70 атм. в течение часа. В качестве сырья выступал кероген, полученный из горючего сланца с месторождения в пос. Сланцы, Ленинградской области последовательной обработкой хлороформом, а затем минеральными кислотами при нагревании с целью удаления минеральной части. Полученный после реакции гидропревращения продукт подвергался экстракции хлороформом с последующей его отгонкой. Все образцы исследовались методами газовой хроматографии, элементного анализа, рентгено-флюоресцентного анализа на серу и ЯМР. По результатам экспериментов получили, что наиболее оптимальными условиями для проведения реакции являются температура в 480 0С, а время реакции – 2 часа. Кроме того использование нафтената кобальта в процессе гидропревращения керогена позволило снизить общее содержание серы в синтетической нефти. В ряде опытов количество серы понизился в несколько раз.

Литература

[1] Speight, J. G. Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance // McGraw-Hill. pp. 13, 182, 186. 2008.

[2] Torels N. Catalytic Effects of Transition Metals on Oil Shale Pyrolysis // Ind Eng Chem. Process Des Dev. 1986, №25, p. 552-557.

[3] Wu L, Liao Y, Geng A. Investigation of hydropyrolysis released aromatic hydrocarbons from Permian kerogens at different maturities in the Sichuan Basin, China // Journal of Analitycal and Applaied Pyrolysis. 2015, 114, pp. 47-59.

[4] Van Krevelen, D.W. Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal // Fuel. 1950, №29, р. 269-284.