Комплексы Y(III), Lu(III) с дианионом 2,6-дитретбутилантрацена

Добровольский Л.П.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" (МИТХТ), Москва, Россия

Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН (ИНХС РАН), Москва, Россия.

e-mail: dobrovleo@gmail.com

Большинство известных органических соединений РЗЭ – комплексы M3+ с однозарядными аниоными лигандами. В то же время для катионов РЗЭ (жестких кислот Льюиса) следует ожидать эффективной координации с многозарядными анионами, однако такой тип соединений представлен почти исключительно комплексами РЗЭ с дианионом циклооктатетраена, в котором отрицательный заряд распределен по всему лиганду. По-видимому, особый интерес представляют комплексы РЗЭ с дианионом ароматического углеводорода, где отрицательный заряд преимущественно локализован на двух атомах углерода. Мы использовали в качестве лиганда дианион 2,6-дитретбутилантрацена. Реакцией тетрагидрофуранатов хлоридов иттрия и лютеция были получены комплексы вида (C5H5)Ln2+[An*]2- и (1,2,4-Ph3C5H2)Y2+[An*]2-. Антраценид дианион генерировали in situ взаимодействием графитида калия с 2,6-дитретбутилантраценом, 1,2,4-Ph3C5H2K получали in situ из бензилкалия и 1,2,4-Ph3C5H2H.

Спектры 1H ЯМР полученных комплексов показывают ожидаемый сдвиг протонов в положении 9 и 10 антраценид дианиона в сильное поле (~3.50 м.д.) в сравнении с исходным 2,6-дитретбутилантраценом (8.31 м.д.). По данным рентгеноструктурного анализа катион лантанида координирован дианионом антрацена по η2-типу. Антраценидный лиганд имеет неплоское строение. Угол перегиба по линии С(9)-С(10) лежит в интервале от 28° до 36°.

Автор благодарит за проведение рентгеноструктурного анализа Лысенко К.А. (ИНЭОС РАН).