Разработка программы анализа альфа-трекового изображения для диагностики альфа-излучающих радионуклидов в различных объектах

Полякова Татьяна Романовна

Студентка

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

e-mail: pt-97@yandex.ru

Куратов Юрий Михайлович

Аспирант

Московский физико-технический институт (государственный университет),

Факультет инноваций и высоких технологий, кафедра компьютерной лингвистики, Москва, Россия

e-mail: yurakuratov@gmail.com

Альфа-трековая радиография – неразрушающий метод анализа. С его помощью возможно установление не только активности и состава образца, но и пространственного расположения альфа-эмиттеров.

Анализ происходит путем детектирования. Поликарбонатный детектор экспонируют над пробой определенное время, рассчитанное для данной активности, после чего производят травление. Изображение с протравленного детектора считывают при помощи оптического микроскопа.

Считанное изображение представляет собой набор ямок травления треков альфа-частиц, попавших в детектор. Они имеют коническую форму с дополнительным уширением на конце ямки травления. Ямки травления имеют различную форму, поскольку альфа-частицы взаимодействуют с детектором под разными углами.

При подсчете числа альфа-частиц, попавших в детектор, устанавливают активность образца. При измерении диаметра уширения на конце ямки травления устанавливают энергию альфа-частиц для установления состава альфа-эмиттера.

В ходе эксперимента был установлен критический угол для анализируемых альфа-частиц. Следует измерять ямки травления альфа-частиц, попавших в детектор под углом от 25° до 65°, поскольку они являются наиболее информативными для определения энергии.

Подсчет частиц производят вручную, что влечет за собой погрешности. Поэтому была поставлена задача: разработать программу для подсчета ямок травления на изображении и измерения диаметра уширений. Этот метод  будет, кроме того, более экспрессным по сравнению с ручной обработкой данных. Для правильной работы программе необходимо различать ямки травления и неровности детектора, кроме того, необходимо установить критический угол для измеряемых ямок травления.

В настоящее время сформулированы требования к программе по обработке параметров ямок травления. Подготовлена коллекция стандартных изображений альфа-треков, представляющих образцы для обучения программы, определяющих активность «горячих» частиц и энергию альфа-излучающих радионуклидов. Успешно решена задача распознавания образов треков на изображении и подсчета их числа. Тестирование показало хорошую сходимость результатов программной и ручной обработки альфа-трекового изображения. Разрабатывается методика измерения уширения на конце ямки травления для расчета энергии альфа-излучения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-03-00944.