Обращение с радиоактивными отходами ядерной энергетики

Ковалевская К.Р., Гущина Ю.В.

Студентки

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, институт химии и проблем устойчивого развития, направление экология и природопользование, Москва, Россия

E–mail: hey.andy@mail.ru

Ядерная энергетика ведет к накоплению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), представляющих опасность для человека. В России жидкие высокоактивные отходы (ВАО) включают в Na-Al-P стекломатрицу, а для среднеактивных (САО) и низкоактивных отходов (НАО) используются цементирование и битумирование. Стекла обладают термической и радиационной стойкостью, высокой гидролитической устойчивостью при повышенной температуре (90°С). В мире наибольшее распространение получили боросиликатные стекломатрицы, предполагается, что они будут использоваться для иммобилизации жидких ВАО на Горно-Химическом комбинате (ОДЦ ГХК) [1].

Цементирование САО и НАО имеет ряд недостатков: низкая степень включения отвержденных компонентов; вымываемость из цемента включенных в него компонентов, биодеградация. Недостатки битумирования – это высокие скорости выщелачивания солей и радионуклидов; низкая термическая и радиационная стойкость; пожароопасность [2]. Эффективными матрицами ЖРО служат фосфатные материалы, например, магний-калий-фосфатная матрица на основе MgKPO4∙6H2O. Такие матрицы обладают прочностью, низкой растворимостью в воде и устойчивостью к термическим циклам, превышающими нормативные требования к качеству цементного компаунда [3]. В докладе рассмотрены свойства стеклообразных матриц и фосфатных материалов с имитаторами радионуклидов.

Литература

- Химико-технологические и минералого-геохимические аспекты обращения с радиоактивными отходами / С.В.Стефановский, С.В.Юдинцев, С.Е.Винокуров, Б.Ф.Мясоедов // Геохимия. — 2016. — С.3-4.

- Обручиков А.В, Тюпина Е.А. Обращение с радиоактивными отходами: Учеб. пособие/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.,2014. 188 с.

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии: НП 019-15. 27.07.2015 г. 38209. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. С.18.