Новый термо-мембранный процесс разделения водных сред загрязненных летучими и низколетучими веществами

Матвеев Д.Н.1,2, Голубев Г.С.2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН), Москва, Россия

dmitriy_matveev_1994@mail.ru

Очистка вод промышленных предприятий является сложной и актуальной проблемой. В зависимости от типа технологического процесса вода может быть загрязнена как летучими органическими веществами, так и веществами, которые не переходят в газовую фазу.

Предложен новый термо-мембранный процесс, позволяющий выделять как летучие, так и низколетучие соединения из водных сред с использованием низкопотенциального тепла (40-80˚С), которое часто присутствует в технологических процессах. Отличие предлагаемого процесса от других термо-мембранных процессов с воздушным зазором заключается в том, что в предлагаемой конфигурации нового модуля (Рис. 1) для образования воздушного зазора (4) применена не сплошная, а пористая перегородка – конденсатор (5). В качестве хладагента используют сконденсированный пермеат. За счет того, что насос (7) расположен после мембранного модуля в камере хладагента создается пониженное давление по сравнению с давлением в воздушном зазоре, за счет чего сконденсированный пермеат проникает через пористую пластину в камеру конденсации и затем удаляется из модуля.

|  | Рис. 1. Конфигурация модуля. 1 – корпус модуля, 2 –напорная камера, 3 – мембрана, 4 – воздушный зазор, 5 – перегородка-конденсатор пористая, 6 – камера конденсации, 7 – насос, 8 – холодильник. I – входной поток, II – ретентат, III – продукт, IV – пары пермеата, V – циркуляционный контур. |
| --- | --- |

Таким образом, новый термо-мембранный процесс может быть успешно применен для выделения, как летучих органических соединений, так и неорганических солей из водных сред с использованием низкопотенциального тепла.

Д.Н. Матвеев благодарит за финансовую поддержку Грант Президента РФ, проект № МК-7081.2016.8. Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н. Борисову И.Л.