Биядерные комплексы марганца (II) с нитронил-нитроксильными и имино-нитроксильными дирадикалами: квантовохимические расчёты параметров спин-гамильтониана

Кадиленко Е.М., Горбунов Д.Е.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск, Россия

emkad@yandex.ru

Дизайн новых молекулярных магнетиков является очень важной задачей в связи с перспективой их применения в микроэлектронике и спинтронике. В последнее время в области молекулярного магнетизма стали использоваться расчетные методы квантовой химии. С одной стороны, исходя из расчетных параметров спин-гамильтониана, можно корректно выбрать модель и объяснить экспериментальные данные. В свою очередь, на основе анализа зависимости расчетных параметров от химической структуры гипотетических соединений, можно предложить наиболее перспективные блоки молекулярных магнетиков.

Основная задача данной работы  изучение электронной структуры и расчет параметров спин-гамильтониана, описывающего магнитные свойства биядерных комплексов [Mn2(CF3CO2)2(hfac)2(DR1)2] и [Mn2(CF3CO2)2(hfac)2(DR2)2] с нитронил-нитроксильными  (Рис. 1, DR1) и имино-нитроксильными (Рис. 2, DR2) дирадикалами.

В рамках поставленной задачи были проведены расчеты g- и D-тензоров парамагнитных центров, рассчитаны параметры обменных взаимодействий между парамагнитными центрами комплекса, а также оценены межмолекулярные обменные взаимодействия. Для расчета использованы как неограниченный по спину метод нарушенной симметрии в варианте теории функционала плотности, так и многоконфигурационные методы (CASSCF/NEVPT2). На основе полученных расчетных данных проведено моделирование температурной зависимости магнитной восприимчивости поликристаллических образцов, удовлетворительно согласующееся с экспериментом.

| Рис 1. Химическая структура DR1. | Рис 2. Химическая структура DR2. |
| --- | --- |

Работа поддержана Российским научным фондом (проект 16-13-10155).