Устойчивость ионных жидкостей под воздействием микроволнового излучения в растворах с элементной серой

# Кривобородов Е.Г., Нечаева В.М.

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева», Институт химии и проблем устойчивого развития

e-mail: vv1992@yandex.ru

Проведены исследования устойчивости различных ионных жидкостей в растворах с элементной серой под воздействием микроволнового излучения. В последнее время ионные жидкости все больше используются в различных целях, в том числе, например, в качестве теплоносителей.

В ходе работы были проведены исследование систем различного состава, включающих в себя бензол, элементную серу, ионные жидкости (фосфониевые ионные жидкости с различными анионными структурами: три-н-бутилметилфосфония диметилфосфат и три-н-бутилметилфосфония бис (трифторметилсульфонилимид)). Исследуемые системы нагревались при температуре 433 и 513 К в течение 180 мин.

Данные ЯМР-спектроскопии на ядрах 31P позволяют сделать вывод о том, что в результате смешивания и дальнейшего микроволнового облучения происходит реакция элементной серы с анионом фосфатной группы ионной жидкости с образованием осадка в виде нового компонента системы. Учитывая интегральную интенсивность сигналов на данных 31P - ЯМР спектров, можно сказать, что содержание нового компонента в системе составляет 1,1 % и 2,7 % после 180 мин и 360 мин нагрева до 433 К, соответственно, а после 180 мин нагрева до 513 К – 95 %.

График зависимости содержания нового вещества в системе от времени нагрева (рис. 1) позволяет определить условную эффективную константу скорости процесса как тангенс угла наклона графика: k433 = 1,2∙10–4 %/с и k513 = 8,8∙10–3 %/с.

Рис. 1. График зависимости содержания синтезируемого вещества в системе S8 + С6Н6/[n-Bu3MeP](CH3)2PO4 от времени нагрева