Равновесие жидкость-жидкость и критические фазы в системе н-бутилпропионат –

н-бутанол – пропионовая кислота - вода

Трофимова Д.В.

Санкт-Петербургский Государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

Dariya43010@ya.ru

Прикладное значение исследования процессов, протекающих в многокомпонентных гетерогенных расслаивающихся системах, заключается в применении полученных данных во множестве различных отраслях химической промышленности. Сложный эфир, являющийся одним из наиболее важных объектов данного исследования и входящий в состав изучаемой четверной реакционной системы, широко применяется в качестве растворителя в лакокрасочном производстве. Также, учитывая, что сложные эфиры являются малотоксичными, это свойство определяет их значимость для пищевой и парфюмерной промышленности – он используется в качестве отдушек. Именно поэтому изучение особенностей критических состояний, а также фазового и химического равновесий подобных систем становится все более важным как в фундаментальной, так и в прикладной химии. В ходе представленной работы были получены данные о фазовом равновесии (жидкость-жидкость) в системе с реакцией образования н-бутилпропионата при температуре  303,15 К  и атмосферном давлении. Составы критических точек в четверной реакционной системе были получены методом «cloud point technique». Также был проведён термодинамический анализ критических фаз с помощью экспериментальных данных о равновесии жидкость-жидкость, полученных газохроматографическим методом. В результате исследования были построены трехмерные диаграммы составов для указанной системы, включая критические кривые.

Литература:

[1] A. Samarov, A. Toikka, M. Toikka, Fluid Phase Equilib., 2015, 385, 129–133.

[2] A. M. Toikka, M. A. Toikka, Yu. A. Pisarenko, L.A. Serafimov. Theor.Found. Chem. Eng., 2009, 43, 129.

[3] M. Trofimova, M. Toikka, A. Toikka. Fluid Phase Equilib.,2012, 313, 46.