Регистрация широких атмосферных ливней детектором НЕВОД-ШАЛ

Ликий О.И. *, Шульженко И.А.

*Аспирант, инженер

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: OILikiy@mephi.ru

Для исследования групп мюонов, приходящих под различными зенитными углами в экспериментальном комплексе (ЭК) НЕВОД-ДЕКОР [1, 2] используется метод спектров локальной плотности мюонов (СЛПМ) [3]. Однако данный метод оценки энергии первичных частиц имеет низкую точность (σ(lgE0) ~ 0.4) из-за вклада широких атмосферных ливней, регистрируемых комплексом на различных расстояниях от оси, в события с фиксированной локальной плотностью мюонов. Создание вокруг ЭК НЕВОД-ДЕКОР традиционной установки для регистрации широких атмосферных ливней в диапазоне энергии 1015 – 1017 эВ позволит определять мощность, направление прихода и ось ШАЛ и, соответственно, существенно уменьшить неопределенность оценки энергии частиц первичных космических лучей методом СЛПМ.

В 2015 году была создана и запущена центральная часть установки НЕВОД-ШАЛ [4, 5], регистрирующая система которой состоит из четырех кластеров (характерный размер кластера 20×20 м2). Каждый кластер включает 16 сцинтилляционных счетчиков частиц электронно-фотонной компоненты широких атмосферных ливней. Общая площадь центральной части установки составляет 104 м2.

В докладе представлены результаты изучений временных и амплитудных параметров отклика кластеров центральной части установки НЕВОД-ШАЛ, которые играют важную роль при реконструкции параметров регистрируемых ливней, а также примеры ШАЛ, ливневой установкой совместно с детекторами НЕВОД и ДЕКОР.

***

Работа выполнена на уникальной научной установке “Экспериментальный комплекс НЕВОД” при поддержке Минобрнауки РФ (проект RFMEFI59114X0002, Программа повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ, проект 02.а03.21.0005 от 27.08.2013) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-29-13028-офи_м).

Литература

- В.М. Айнутдинов и др. НЕВОД – многоцелевой черенковский детектор на поверхности Земли // Инженерная физика. Т. 4. с. 71. 2000.

- М.Б.Амельчаков и др. Координатный детектор ДЕКОР для исследования космических лучей под большими зенитными углами // Известия РАН. Серия физическая. Т. 66. № 11. С.1611. 2002.

- A.G. Bogdanov et al. Investigation of the properties of the flux and interaction of ultrahigh-energy cosmic rays by the method of local-muon-density spectra // Phys. Atom. Nucl. 2010, №73. p. 1852.

- Шульженко И.А. и др. Статус эксперимента НЕВОД-ШАЛ. // Известия РАН. Серия физическая. Т. 79, № 3, с. 425, 2015.

- Yashin I.I. et al. EAS array of the NEVOD Experimental Complex. // Journal of Physics: Conference Series, 2015, 632 (1), art. no. 012029.