Характеристики космических гамма-всплесков по данным наблюдений на спутнике «Ломоносов»

Джиоева Наталья Леонидовна

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nl.dzhioeva@physics.msu.ru

На спутнике «Ломоносов» установлено несколько детекторов для регистрации космических частиц и излучений. В данной работе используется информация с прибора БДРГ (Блок Детекторов Рентген-Гамма), который обеспечивает регистрацию гамма-излучения с высоким временным разрешением и чувствительностью. Основной задачей этого прибора является исследование космических гамма-всплесков. Прибор БДРГ определяет характеристики всплеска в гамма-диапазоне, а также выдает триггерный сигнал на оптические широкоугольные мини-телескопы ШОК (Широкопольные Оптические Камеры), по которому осуществляется запоминание оптического изображения области неба, где произошел всплеск. [1] Кроме того, прибор БДРГ позволяет определять местоположение на небе источника гамма-всплеска и оперативно передавать информацию в мировую сеть для наведения на эту область наземных телескопов.

Данные по триггерным событиям БДРГ, поступающие на Землю, оформлялись в виде таблицы, содержащие основные параметры всплеска. Эта таблица просматривалась два раза в сутки (после каждого сеанса связи). Триггерные события сравнивались с гамма-всплесками, зафиксированными мировым сообществом в сети GCN. По результатам работы заполнялась таблица характеристик реальных всплесков, содержащая следующие параметры:

- дата и время, когда всплеск был обнаружен

- имя всплеска, данное мировым сообществом (если есть, указан первый циркуляр, в котором он упоминался)

- длительность всплеска

- энергетическое разрешение

- какими детекторами был зарегистрирован и какой из них наиболее яркий

- какие триггера сработали.

Далее по данным прибора БДРГ строится кривая блеска в подобранном индивидуально для каждого случая энергетическом интервале, в котором гамма-всплеск виден наиболее контрастно.  Кривая блеска также заносится в таблицу.

В период c 03.07.2016 по 01.01.2017 зарегистрировано 17 гамма-всплесков. Все они занесены в таблицу с соответствующими характеристиками, которая размещена на официальном сайте спутника «Ломоносов». Мировым сообществом за это время было зарегистрировано 89 всплесков. Таким образом, доля регистрации всех всплесков на спутнике «Ломоносов» составляет около 20%.  Это объясняется выбранной орбитой (500 км.), т.к. спутник часть времени находится в зоне радиационных поясов Земли, а также может находиться с другой стороны Земли по отношению к источнику гамма-всплеска. В том числе, нужно учитывать, что прибор работал не в постоянном режиме, поскольку некоторое время заняла отладка, к тому же были некоторые технологические перерывы. Так что, в целом, количество зафиксированных гамма-всплесков соответствует ожидаемому.

Литература

- «Троицкий вариант — Наука» №19(213), 20 сентября 2016 года, «Ломоносов»: первые результаты