Оптимизация триггера гамма-всплеска в эксперименте на спутнике «Ломоносов»

Казарян Полина Суреновна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: polira.ks@yandex.ru

К задачам спутника «Ломоносов», запущенного 28 апреля 2016 года с космодрома «Восточный», относятся изучение космических лучей предельно высоких энергий (с энергиями свыше 1 кэВ), транзиентных световых явлений, магнитосферных частиц, радиационной обстановки и космических гамма–всплесков (GRB) [2]. Спутник «Ломоносов», является низкоорбитальным спутником, имеющим солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 км. Радиационная обстановка на таких малых высотах определяется в основном потоками квазизахваченных и высыпающихся частиц радиационных поясов Земли, а также солнечными частицами, проникающими, в основном, в область полярных шапок. Эти же частицы за счет тормозного гамма-излучения создают фон в гамма-спектрометрах, предназначенных для исследования гамма-всплесков. Масштабы их временных вариаций чрезвычайно широки – от многих лет, обусловленных цикличностью солнечной активности, до таких коротких, как микросекундные. Последние могут быть связанны, вероятно, с процессами взаимодействия волна–частица в области устойчивого захвата внутри геомагнитной ловушки. Таким образом, при поиске космических гамма-всплесков особое значение имеет отсев имитаций гамма-всплесков, провоцируемых геофизическими явлениями, которые может зарегистрировать аппаратура спутника “Ломоносов”, предназначенная для непосредственной регистрации гамма-квантов (прибор БДРГ) [1].

В данной работе рассматривается процесс оптимизации выработки триггерного сигнала гамма-всплеска в эксперименте на спутнике “Ломоносов” с учетом вариаций фона, связанных с высыпаниями электронов в околоземном пространстве. Разработана маска, позволяющая производить фильтрацию “полезных” триггерных сигналов гамма-всплесков на основе учета географического положения спутника в момент регистрации возрастания показаний путем сопоставления с характерным положением мест высыпаний электронов на карте Земли (включая учет крупных земных аномалий). Проанализированы первые полученные результаты работы пробной версии маски, загруженной в бортовую программу (данные за декабрь-январь 2016-2017 гг). Освещены намеченные планы по усовершенствованию алгоритма отсева триггерных сигналов гамма-всплесков на спутнике «Ломоносов».

Литература

- Амелюшкин А.М.1, Галкин В.И. 1, Гончаров Б.В. 1, Горбовской Е.С.2, Корнилов В.Г.2, Липунов В.М.2, Панасюк М.И. 1, Петров В.Л. 1, Смут Дж. Ф.3, Свертилов С.И. 1, Веденькин Н.Н. 1, Яшин И.В. 1   Приборы БДРГ и ШОК для исследования собственного излучения гамма-всплесков на борту космического аппарата Ломоносов 1НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ, 3Берклиевский центр космологической физики, США // Космические исследования. 2013, том 51, серия 6.

- www.lomonosov.sinp.msu.ru (Официальный сайт проекта «Ломоносов»)