Создание спутниковой платформы формата CubeSat для научных исследований

Шубная А.Г.2, Андреев Е.А.4, Гуреев И.А.1, Лазарев Ф.М.1, Рухович Г.Д.3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
1физический факультет, 2факультет вычислительной математики и кибернетики, 3химический факультет, Москва, Россия

4Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,
факультет информатики и систем управления, Москва, Россия

E–mail: evgenandre@gmail.com,  gureev.ivan82@mail.ru

С момента запуска первых космических аппаратов формата CubeSat прошло более 15 лет. За это время в околоземное  пространство запущено порядка 1600 пико- и нано- спутников, в том числе студенческих. Однако в России аппараты такого класса являются скорее университетскими, чем студенческими. Авторы данного доклада представляют проект платформы  аппарата формата CubeSat для научных исследований, учитывающий ограниченные  финансовые возможности студенческих групп.

В качестве задачи для проведения стратосферных испытаний спутниковой платформы выбраны  регистрация и анализ компонент ионизирующего излучения с помощью газоразрядного и сцинтилляционного детекторов.

Газоразрядный счетчик работает в области Гейгера, при этом постоянная времени входного каскада выбрана таким образом, при котором обеспечивается наибольшее быстродействие (T--<RC<<T+). Ограничившись собиранием электронов, удается уменьшить мертвое время счетчика до 10-5с. Сигналы с детектора обрабатываются с использованием программируемых логических схем (ПЛИС). Использование ПЛИС представляет особый интерес, поскольку с их использованием, можно реализовывать схемы совпадений и более сложные схемы обработки данных.

Использование сцинтилляционной сборки на кристалле CsI(Tl) совместно с кремниевым фотодиодом обусловлено высокими механическими и оптическими свойствами данной конструкции. А именно, благодаря высокой пластичности при температурных и ударных воздействиях практически отсутствует вероятность раскалывания и появления трещин в кристалле, а высокий световыход 54 фотон/кэВ и спектральная совместимость позволяют получить энергетическое разрешение по 137Cs на уровне 6-7%.

Для выполнения научной миссии на аппарате установлен ряд служебных модулей:

- процессорная плата

- интерфейсная плата

- навигационная плата

- плата радиолинии

- плата питания,

которые  обеспечивают необходимый режим работы электроники, обработку, хранение и передачу данных, с их привязкой к системе координат и времени.

Основу каждого модуля составляет микроконтроллер STM32 с операционной системой FreeRTOS, взаимодействие между модулями осуществляется по интерфейсу CAN. Исходя из условий полета и скорости передачи данных по радиоканалу до 125 кбит/с, важными задачами стали поддержание температуры в точках установки детектора и сжатие данных.

В настоящее время  идет создание и  отработка макетных образцов аппаратуры. Исследуется возможность создания распределённой системы – роя спутников и интеграции их данных в единую сеть. Проведение стратосферных испытаний  планируется в июле во время  финальных мероприятий российского чемпионата  проекта «Воздушно-инженерная  школа (Cansat в России)».

Литература

- Макриденко Л.А., Волков С.Н., Ходненко В.П. Концептуальные вопросы создания и применения малых космических аппаратов // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2010. Т. 114. С. 15-26.

- Научные эксперименты на малых космических аппаратах. Аппаратура, сбор данных и управление, электронная компонентная база. Труды научно-технического семинара. — г. Таруса, 2012.

- http://roscansat.com

- http://www.nanosats.eu