Некоторые особенности плотностных потоков вблизи платформы Черноморского

гидрофизического полигона РАН

Полубояринова Е.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, кафедра физики моря и вод суши, Москва, Россия

em.poluboyarinova@physics.msu.ru

Исследования плотностных потоков связаны с решением задач геофизической гидродинамики, а также экологических проблем транспорта примесей в озерах, заливах и водохранилищах [1]. В данной работе рассматриваются некоторые особенности таких потоков вблизи платформы Черноморского гидрофизического полигона РАН в Голубом заливе (Крым, пос. Кацивели, мыс Кикинеиз).

Данные были получены с помощью мультипараметрического зонда RCM 9 LW (Aanderaa) с допплеровским регистратором скорости течения, датчиками температуры,

электропроводности воды, концентраций кислорода и взвеси [2]. Точность измерений U, T, C составляли 0.5 см/с, 0.02 °C, 0.02 мСм/см. Измерения проводились 23 августа с 11 часов утра с дискретностью 1 м в течение 24 часов на платформе и затем на 5 точках разреза от платформы до берега. Одновременно с зондированием измерялись такие метеорологические параметры, как скорость и направление ветра, температура воздуха. Одной из целей работы было изучение изменчивости плотностных потоков на разных глубинах и по времени.

На рис. 1 (а, б) показаны эволюция модуля скорости течения U (а) и ее направления (б) по глубине от времени вблизи платформы. Вблизи дна скорость течения U на глубинах от 5 до 20 метров с 11-го по 15 час измерений резко увеличилась, направление течения поменялось с востока на север, к концу измерений (утро 24 августа) скорость течения U резко уменьшилась. Скорость ветра в это время (c 11-го по 15 час измерений) выросла с 3 м/с до 6–7 м/с и изменила свое направление с северо-западного на северное. Можно предположить, что одной из причин изменения направления течения, расположенного на этой глубине, было изменение направления ветра. В поверхностном слое (глубина до 8 м) направление скорости течения имеет определенное направление (восточное или западное). Направление скорости течения вблизи дна очень изменчиво и не имеет преобладающего направления.

На рис. 2 (а, б) представлено распределение модуля скорости U (а) на разрезе от берега до платформы и направление скорости течения (б), полученные 24 августа. Видно, что вблизи берега, на глубине 10 - 15 м локализуется течение со скоростями 25 - 30 cм/c, направленное на северо-запад. Придонное течение имеет гораздо меньшую скорость (6-10 см/с) и юго-западное направление. Направление скорости около поверхности не меняется. Значения скорости течения, измеренные вблизи платформы и на разрезе хорошо совпадают с данными измерений скорости течения, полученными с помощью дрифтеров в августе месяце в этом районе Черного моря на таких же глубинах и приведенными в работе [3].

Основные результаты

Получены эволюция полей модуля скорости течения U и ее направления по времени (24 часа) и на разрезе от берега до платформы.

Литература

- Показеев К.В., Самолюбов Б.И., Филатов Н.Н. Плотностной поток и волновые течения в заливе. Метеорология и гидрология, 2012 № 2, с. 83-88.

- Samolyubov B.I., Ivanova I.N. // Physics of Wave Phenomena. 2015.V 23, № 1, с.76-80.

- Никитин О.П., Касьянов С.Ю. Атлас поверхностных течений Черного моря по дрифтерным данным. М.: ГОИН, 2008.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Эволюция модуля скорости течения U (а) и ее направления (б) по глубине от времени вблизи платформы.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2. Распределение модуля скорости U (а) на разрезе от берега до платформы и направление скорости течения (б), полученные 24 августа.