Приливные эффекты в вариациях геомагнитного поля на ГФО «Михнево»

Рябова Светлана Александровна

аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: ryabovasva@mail.ru

Одним из важных факторов, определяющих формирование режимов геофизических полей на границе земная кора/атмосфера, является отклик геофизических полей на внешние слабые, но постоянно действующие возмущения. В частности, в качестве таких источников выступают твердоприливные деформации земной коры, вызываемые гравитационным взаимодействием в системе Земля-Луна-Солнце [1, 2, 3]. Можно предположить, что лунно-солнечные приливы будут оказывать влияние на вариации магнитного поля Земли.

В настоящем сообщении представлены результаты обработки и анализа геомагнитных вариаций, зарегистрированных в условиях Геофизической обсерватории «Михнево» ИДГ РАН.

В качестве исходных данных использовались результаты регистрации магнитного поля, которые были получены на среднеширотной Геофизической обсерватории «Михнево» ИДГ РАН (54,959 N; 37,766 Е) в период 2010 – 2015 гг. [4] . Обсерватория расположена вдали от крупных промышленных объектов и источников электромагнитных полей, что обеспечивает устойчивую регистрацию магнитного поля в широком диапазоне частот. Трехкомпонентная  регистрация индукции магнитного поля (компоненты Bx, By и Bz) выполняется в стационарно оборудованном геомагнитном павильоне с помощью феррозондового магнитометра LEMI-018, электронный блок которого обеспечивает преобразование данных, получаемых с феррозондового датчика, их обработку и накопление с дискретностью 1 с.

С использованием авторегрессионных моделей цифровых рядов выполнены оценки спектров и впервые выделены волны лунно-солнечных приливов на огибающих геомагнитных вариаций. Данные рис.1 свидетельствуют о наличии хорошо выраженных периодичностей в геомагнитных вариациях с периодами основных приливных волн, которые помечены в поле рисунков в соответствии с принятыми обозначениями.

Литература

- Адушкин В.В., Спивак А.А. Физические поля в приповерхностной геофизике. М.: ГЕОС, 2014. 360 с.

- Адушкин В.В., Спивак А.А., Харламов В.А. Влияние лунно-солнечного прилива на вариации геофизических полей на границе земная кора-атмосфера// Физика Земли. 2012. № 2. С. 14 – 26.

- Адушкин В.В., Спивак А.А., Харламов В.А. Инструментальные наблюдения приливных волн в атмосфере// Доклады академии наук. 2016. Т. 469. № 3. С. 343 – 346.

- Адушкин В.В., Овчинников В.М., Санина И.А., Ризниченко О.Ю. «Михнево»: от сеймостанции №1 до современной геофизической обсерватории. // Физика Земли. 2016. № 1. С. 108(119.

Рис.1. Периодограммы геомагнитных вариаций для околосуточного (а) и полусуточного (б) участков (символами в поле рисунка обозначены конкретные приливные волны)