Малопараметрические задачи проектирования оптических покрытий 
Матвиенко И.А.1, Лагутина А.А.2, Лагутин Ю.С.3
1,2,3студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lagutin.math@gmail.com

При проектировании сложных оптических покрытий с заданными свойствами (таких, как WDM-элементы или GFF-фильтры) оказывается, что структура полученных покрытий имеет специфические особенности. В частности, многие покрытия указанных типов состоят из сходных последовательностей слоев, образующих особые функциональные группы (зеркала, резонаторы и т. п.) [1, 2, 3, 4]. Анализ указанных покрытий показывает, что оптические свойства покрытий зависят от ограниченного числа параметров, намного меньшего, чем полное число толщин слоев. В связи с этим представляет интерес прямая оптимизация покрытий на ограниченном множестве параметров; такая оптимизация проведена для поляризаторов с 4–50 слоями с различными углами падения излучения.

Показана возможность проектирования широкого класса покрытий, определяемых небольшим (до 4-6) числом параметров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-11-10219).

Литература

- Tikhonravov A. V. Design of optical coatings. In: Optical Interference Coatings. - Springer, 2003, 81-104.

- Bruce E. Perilloux. Discrete thin-film layer thickness modulation. - 1 June 1998, Vol. 37, No. 16, Applied Optics

- Bruce E. Perilloux. Discrete thin-film thickness-modulated designs: spacing of all possible stopbands. - 1 May 1999, Vol. 38, No. 13, Applied Optics

- Ove Lyngnes, James Kraus. Design of optical notch filters using apodized thickness modulation. - 1 February 2014, Vol. 53, No. 4, Applied Optics