Акустическая диагностика при филаментации фемтосекундного лазерного излучения в воздухе

Митина Е.В., Пушкарев Д.В., Бычков А.С.

студентка, аспирант, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: convallaria_lo@mail.ru

В работе исследовался режим суперфиламентации мощного фемтосекундного лазерного излучения [1]. В этом режиме при фокусировеке излучения вблизи фокуса образуется не обычный филамент, а суперфиламент (филамент, вмещающий в себе заметно большую интенсивность и концентрацию электронов).

Для формирования филамента использовалось излучение, генеририруемое лазерной системой на кристалле Ti:Sa (длина волны 805 нм, частота повторения импульсов 1-10 Гц, энергия в импульсе до 30мДж, диаметр пучка по полувысоте 7 мм). Филамент создавался в воздухе с помощью фокусировки линзой с фокусным расстоянием 3 м (Ill.1). Регулярная структура филамента задавалась с помощью амплитудной маски с четырьмя отверстиями или фазовой маски с модой излучения на выходе TEM11. Амплитудная маска устанавливалась вблизи линзы, фазовая же – перед компрессором.

В отличие от статьи [1] рассматривалась не стохастическая, а регуляризованная филаментация. Исследовалось образование суперфиламента в случае регуляризации амплитудной и фазовой маской. Поведение филаментов сравнивалось с поведением излучения при малой энергии. Были получены данные для разных расстояний вдоль распространения филамента.

В режиме филаментации в среде образуется плазма, что ведет к образованию акустической волны распространяющейся от филамента. Анализируя звуковую волну можно

получить информацию о пространственном расположении филаментов, а также о концентрации

электронов в плазме филамента [2]. В эксперименте использовался широкополосный пьезоэлектрический приемник, дающий пространственное разрешение в поперечном сечении менее 100 мкм.

В результате совместных акустических и оптических измерений исследовано пространственное расположение отдельных нитей для филамента с регулярной структурой, наблюдалось образование суперфиламента. Экспериментальный акустический сигнал соответствовал теоретическому сигналу цилиндрического источника.

Исследована динамика пространственной структуры в зависимости от расстояния вдоль распространения излучения.

Также была проведена оценка стабильность пучка по акустическим данным, которая соответствовала оценки стабильности, полученной оптическим путем.

Литература

1. Guillaume Point, Yohann Brelet, Aurelien Houard, Vytautas Jukna, Carles Milian, Jerome Carbonnel, Yi Liu, Arnaud Couairon and Andre Mysyrowicz "Superfilamentation in air" Physical Review Letters 112, 223902 (2014)

2. D. S. Uryupina, A. S. Bychkov, D. V. Pushkarev, E. V. Mitina, A. B. Savel’ev, O. G. Kosareva, N. A. Panov, A. A. Karabutov, and E. B. Cherepetskaya. Laser optoacoustic diagnostics of femtosecond filaments in air using wideband piezoelectric transducers. Laser Physics Letters, 13(9):095401, 2016. [ DOI ]

# Text boxes

Illustration 1: Схема установки