Нелинейно-оптические преобразования сверхкоротких лазерных импульсов в фотонно-кристаллических волокнах для генерации квантовых состояний света

Петров Николай Леонидович

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nl.petrov@physics.msu.ru

В работе рассматриваются различные режимы нелинейно-оптических преобразований сверхкоротких оптических импульсов в фотонно-кристаллических волокнах и проводится выбор наиболее подходящих для генерации квантовых состояний света параметров волокон и излучения накачки.

На данный момент квантовая оптика является одним из перспективных и активно разрабатываемых разделов оптики. Для экспериментальных исследований в данной области необходимы источники коррелированных фотонных пар и одиночных фотонов в чистом состоянии, из которых далее можно строить более сложные квантовые состояния и проводить эксперименты по квантовой криптографии[1], квантовой телепортации[2], квантовым вычислениям[3] и квантовой метрологии[4].

Для генерации коррелированных фотонных пар наиболее часто используется процесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР) [5]. В этом процессе фотон накачки распадается на два фотона вследствие взаимодействия с вакуумными флуктуациями электромагнитного поля. В большинстве экспериментов выбирается геометрия, обеспечивающая генерацию рассеянных фотонов в виде конуса с углом раствора в несколько градусов. Фотоны из такого конуса невозможно эффективно завести в оптические волокна, использование которых необходимо в любых практических применениях. Кроме того, при использовании СПР, дисперсия кристалла жестко задана, что сильно ограничивает возможность управления состоянием рассеянных фотонов[6]. Для решения этих и других сложностей предлагаются новые виды источников.

Так, в качестве альтернативы СПР, источником коррелированных фотонных пар могут служить фотонно-кристаллические оптические волокна из плавленого кварца, в которых происходит процесс спонтанного четырехволнового смешения (СЧВС) [7-9]. В простейшем вырожденном случае для этого процесса законы сохранения энергии и импульса имеют следующий вид:

,

,

где – частоты рассеянных фотонов и накачки, – волновые вектора, P – мощность накачки, – нелинейность волокна.

Можно выделить три основных преимущества такого источника: во-первых, изначально волоконный формат избавляет от сложностей сопряжения с оптическими волокнами и тем самым значительно повышает яркость источника, во-вторых, возможность создания волокон с различными профилями дисперсии обеспечивает гибкое управление длинами волн и степенью факторизуемости квантового состояния фотонных пар, и, в-третьих, волоконные источники имеют большой потенциал миниатюризации, что дает перспективы на широкое практическое использование.

Созданная установка (рис. 1a) позволяет управлять центральной длиной волны, шириной спектра, поляризацией и мощностью вводимого в волокно излучения, а также регистрировать спектр, мощность и поляризацию прошедшего через волокно излучения.

Выбранные для работы фотонно-кристаллические волокна (рис. 1b) дают возможность проводить измерения как в режиме нормальной, так и в режиме аномальной дисперсий.

Для объяснения и сравнения экспериментальных спектров преобразованного излучения на выходе из волокна (рис. 2) создана модель, основанная на численном решении нелинейного уравнения Шредингера[10] спектральным методом с разделением по физическим параметрам. Получено хорошее согласие расчетных спектров с экспериментом.

Подробно рассмотрено влияние двулучепреломления волокон на характеристики ЧВС-компонент, в частности, выявлены два различных режима интерференционных биений на спектре прошедшего через анализатор излучения.

В ходе дальнейшей работы планируется измерение корреляционных характеристик генерируемых фотонных пар с помощью детекторов одиночных фотонов, наблюдение интерференции Хонга-Оу-Манделя[11], а также сравнение СПР-источников с источниками на базе процесса СЧВС в фотонно-кристаллических волокнах.

Литература

1. A. K. Ekert, J. G. Rarity, P. R. Tapster, and G. M. Palma, Phys. Rev. Lett. 69, 1293 (1992)

2. А. Zailenger et al,  Nature 390 (1997)

3. E. Knill, R. Laamme, and G. J. Milburn, Nature 409, 46 (2001)

4. V. Giovannetti, S. Lloyd, and L. Maccone, Science 306, 1330 (2004)

5. D. N. Klyshko, JETP Lett., 6, 23 (1967).

##### 6. O. Cohen, J. S. Lundeen, B. J. Smith, G. Puentes, P. J. Mosley, and I. A. Walmsley, Phys. Rev. Lett. 102, 123603 (2009)

7. J.E. Sharping, J. Chen, X. Li, and P. Kumar, Opt. Express 12, 3086 (2004).

8. J.G. Rarity, J. Fulconis, J. Duligall, W.J. Wadsworth, and P.St.J. Russell, Opt. Express 13,

534 (2005).

9. J. Fulconis, O. Alibart, J.L. O’Brien, W.J. Wadsworth, and J.G. Rarity, Phys. Rev. Lett. 99,

120501 (2007).

10. Г. Агравал, Нелинейная волоконная оптика. Перевод с англ. Москва, МИР (2009)

11. C. K. Hong, Z. Y. Ou, and L.Mandel, Phys.Rev.Lett, 59, 18 (1987)

# Text boxes

Рис. 1. a) Экспериментальная установка: M – зеркала, L1, L2 – линзы, At – фильтры, An – анализатор, O1, O2 – объективы, OSA – спектрометр, PCF – фотонно-кристаллическое волокно, F – изолятор Фарадея, λ/2 – полуволновая пластинка. b) Поперечный профиль фотонно-кристаллических волокон.

Рис. 2. Спектры излучения c ЧВС-пиками на выходе из фотонно-кристаллического волокна. Слева - режим узкого спектра накачки, справа - режим широкого спектра накачки.