Получение топографии поверхности эритроцитов методом фотонно-силовой микроскопии

Обыденнов Д. В.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: obydennov.dv14@physics.msu.ru

Начиная с работ А. Ашкина [1], оптический пинцет используется для изучения свойств микрообъектов. Высокая точность управления микро- и наноразмерными частицами, а также возможность приложения сил порядка фемтоньютонов позволяют применять его для исследования отдельных клеток, молекулярных моторов, коллоидов, напрямую управлять молекулами [2].

Благодаря малости прикладываемых сил и возможности работать в любой оптически прозрачной среде оптический пинцет может применяться для исследования живых биологических образцов, таких как клетки и вирусы. В частности, фотонно-силовая микроскопия (вид сканирующей зондовой микроскопии, в котором зондом является захваченная в пинцет частица) позволяет получать изображения живых одиночных клеток в естественной для них среде с разрешением, превышающим дифракционный предел [3].

Целью данной работы является применение метода фотонно-силовой микроскопии для визуализации осаждённого на поверхность подложки эритроцита и оценки его толщины с точностью в десятки нанометров.

Схема установки показана на Рис. 1. Для создания ловушки применялось излучение фемтосекундного лазера с длиной волны 1050 нм, мощность в плоскости образца составляла ~1 мВт. Малость поглощения эритроцитами на данной длине волны и невысокая мощность позволили избежать термических повреждений образцов. Положение перетяжки контролировалось в плоскости образца с помощью оснащённого шаговыми двигателями формирователя пучка, по высоте – пьезоприводом. Оптическая визуализация образца осуществлялась на просвет с помощью монохромной ПЗС-матрицы. В качестве зонда использовались 1 мкм флуоресцентные частицы, возбуждённая лазерным излучением двухфотонная флуоресценция регистрировалась с помощью ФЭУ.  Принцип получения изображения подробно описан в работе [4].

Основные результаты показаны на Рис. 2.

Разрешение в данном исследовании составило около 1 мкм в плоскости образца (обусловлено размером зонда) и 40 нм по высоте.

Литература

- Ashkin A., Dziedzic J. M., Yamane T. Optical trapping and manipulation of single cells using infrared laser beams //Nature. – 1987. – Т. 330. – №. 6150. – С. 769-771

- Neuman K. C., Block S. M. Optical trapping //Review of scientific instruments. – 2004. – Т. 75. – №. 9. – С. 2787-2809.

- Friedrich L., Rohrbach A. Surface imaging beyond the diffraction limit with optically trapped spheres //Nature nanotechnology. – 2015. – Т. 10. – №. 12. – С. 1064-1069.

- Pralle A., Florin E. L. 9.-Cellular Membranes Studied by Photonic Force Microscopy //Methods in cell biology. – 2002. – Т. 68. – С. 193-213.

# Text boxes

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Рис. 2. Результаты сканирования. a) 3D-визуализация эритроцита на основе полученных данных; б) фотография области сканирования (область в центре); в) профиль высоты эритроцита вдоль линии, проходящей через его центр.