УДК 621.373.8

Оптическое моделирование системы ввода излучения массива лазерных диодов в волокно

Котова Екатерина Ильинична

Аспирант

Университет ИТМО, факультет Лазерной и световой инженерии, г. Санкт-Петербург, Россия

eikotova@corp.ifmo.ru

Мощные линейки лазерных диодов (ЛД) становятся все более привлекательными в качестве источников для различных областей науки и техники, таких как медицина, обработка материалов, аддитивные технологии, накачка твердотельных лазеров. Основным преимуществом данных устройств является высокая мощность и эффективность излучения при малых размерах. При этом наблюдаются тенденции развития отрасли по увеличению мощностных показателей таких устройств за счет объединения линеек ЛД в массивы, и стабилизации спектральных характеристик модулей при изменениях рабочей температуры и величины тока питания.

Оптическое моделирование системы ввода излучения массива в оптоволокно, выполненный в программе Zemax, является ключевым этапом проектирования данных модулей и позволяет произвести подбор элементной базы и оптимизировать параметры оптической системы для уменьшения потерь.

Широко известно, что сечение пучка лазерного диода с торцевым излучением представляет собой форму эллипса [1,2]. Это соответствует угловому распределению по, так называемой, «быстрой» оси (FA-fast axis), перпендикулярной области p-n перехода, порядка =25°-35° и по «медленной оси (SA – slow axis), параллельной области p-n перехода,  = 6°-25°.

Линейные размеры излучающей области мощных лазерных линеек достигают 1см в длину и единиц мкм в ширину. Например, длина линейки из 24 полосков длиной 200мкм с расстоянием между эмиттерами 200мкм (шаг p=400мкм) составляет 9,6 мм, таким образом для коллимации излучения по «быстрой» оси применяют одну цилиндрическую линзу (FAC – fast axis collimation) длиной 1 см. Для эффективного ввода излучения необходимо согласовать параметры пучка и волокна, «вписав» сколлимированное излучение от массива в сердцевину волокна [3]. В этом случае сопоставляют показатели, определяющие параметры пучка на торце волокна (BPPF – beam parameter product) и по каждой оси (BPPFA и BPPSA). Выражение (1) определяет верхний предел параметра пучка, который зависит от диаметра сердцевины и числовой апертуры волокна:

BPPF ≈ dF/2 ∙ NA, 	(1)

Нижний предел оценивается с помощью выражения (2) в приближении, что излучение от массива ЛД ограничено квадратом, вписанным в сердцевину волокна dF:

(2)

Таким образом, параметры пучка по «быстрой» (4) и «медленной» осям (5), зависящие от угловой расходимостью пучка  и диаметра перетяжки - , не должны превышать величину нижнего предела, определяющегося выражением (2), то есть

,	(3)

.	(4)

Проектирование оптической системы производится на основе согласования параметров источника и оптоволокна [4], выполняется оценка эффективности ввода излучения в волокно и дальнейшая оптимизация конфигурации оптической системы, производится подбор просветляющих покрытий для уменьшения потерь.

В работе приводятся результаты оптического моделирования систем ввода излучения описанной линейки ЛД в волокно с различными характеристиками (d=400, 600, 800 мкм, NA  0,15 / 0,22), а также объединение таких линеек в массив для увеличения мощности модуля. Выполнена оценка эффективности ввода излучения в волокно при использовании различных конфигураций и схем ввода, а также спектральных систем стабилизации излучения.

Список литературы:

- Зегря Г.Г., Перель В.И. Основы физики полупроводников. М.: Физматлит. 2009 – 333 с.

- Звелто О. Принципы лазеров. М., "Мир", 1990 г. – 560с.

- Haag M., Köhler B., Biesenbach J., Brand T. Novel high-brightness fiber coupled diode laser device / Proc. SPIE 6456, High-Power Diode Laser Technology and Applications V, 64560T – 2007.

- Werner M., Wessling C., Hengesbach S., Traub M., Hoffmann H.-D. 100 W / 100 μm passively cooled, fiber coupled diode laser at 976 nm based on multiple 100 μm single emitters / High-Power Diode Laser Technology and Applications VII, Proc. of SPIE Vol. 7198 – 2009.