Реализация массива дипольных оптических микроловушек для одиночных атомов.

Разжигаев А.И.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: razant@yandex.ru

В настоящее время квантовые вычисления с нейтральными атомами представляют большой интерес, так как возрастает потребность в создании “квантового компьютера”. Квантовая система, чтобы быть пригодной для вычислений, должна представлять собой массив квантовых объектов с возможностью добавления новых элементов, квантовое состояние этой системы не должно быстро разрушаться, нужно уметь приводить эту систему в определённое начальное состояние, выполнять логические операции над отдельными кубитами и парами кубитов и надёжно измерять конечное квантовое состояние системы. Весьма неплохо этим критериям соответствует массив нейтральных атомов в дипольных микроловушках(оптический пинцет). Также этот массив можно использовать в качестве ячеек квантовой памяти, или для реализации квантового ретранслятора. Поэтому в рамках нашей работы поставлена цель создать такие массивы дипольных оптических микроловушек.

Создание таких микроловушек осуществляется за счёт модулирования амплитуды и фазы лазерного излучения. Подходящим инструментом для этого является пространственный модулятор света(SLM).

В нашей работе был реализован алгоритм Гершберга-Сакстона [1] генерации фазовых масок для SLM и метод коррекции амплитуды получившегося распределения света, основанный на итеративном приближении с использованием обратной связи.

Также было проведено экспериментальное моделирование оптической схемы оптического пинцета для определения методом сканирующего лезвия [2] пространственных и количественных характеристик дипольных ловушек, таких как поперечные размеры, координаты и распределение интенсивности для определения формы дипольного потенциала.

В дальнейшем за счёт динамического изменения пространственных параметров массива планируется проведение ряда экспериментов с квантовой информацией.

Литература

- F.Nogrette, H.labuhn, D.Barredo, L.Beguin, A.Vemier, T.Labaye and A.Browaeys. Single-Atom Trapping in Holographic 2D Arrays of Microtraps with Arbitary Geometries.

- Yasuzi Suzaki and Atsushi Tachibana. Measurement of the m sized radius of Gaussian laser beam using the scanning knife-edge. Appl. Opt. 14, 2809 (1975)