Подавление параметрической колебательной неустойчивости в гравитационных детекторах при помощи модифицированных резонаторов Фабри-Перо

Поплавский Михаил Витальевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mv.poplavskii@physics.msu.ru

Эффект параметрической колебательной неустойчивости, возникающий в гравитационно-волновых детекторах, ограничивает уровень световой энергии, рециркулирующей в резонаторах Фабри-Перо, что приводит к росту шумов и уменьшению точности измерений [1]. Данное явление обусловлено наличием большого количества высокодобротных оптических мод в резонаторе со сферическими зеркалами.

Для подавления негативного эффекта было предложено использовать модифицированные резонаторы Фабри-Перо с более редким спектром и высокими потерями оптическими мод высокого порядка, которые можно получить посредством оптимизации профиля отражающей поверхности зеркал, например, описываемого функцией

A(r) = x0·exp(-η[1+α·η+β·η2]), где η = r2/(2·Rc·x0),

которая при α = β = 0 и x0 → ∞ переходит в профиль сферического зеркала r2/(2·Rc) с радиусом кривизны Rc[2, 3]. Дальнейшие расчеты и моделирование проведены для стандартных характеристик резонаторов Фабри-Перо в детекторах aLIGO: длина L = 4000 м, радиус кривизны зеркал Rc = 2076 м, длина волны λ = 1.064 мкм [4].

В процессе исследования устойчивости подобных оптических систем были

изучены влияния различных факторов при изготовлении подобных зеркал и юстировки модифицированных резонаторов на рост дифракционных потерь основной моды:

- соответствие гауссовым пучкам — собственные моды модифицированных резонаторов отличаются от гауссова профиля не более, чем на 10-3, что позволяет производить накачку таких резонаторов, используя гауссовы пучки;

- допустимые малые изменения параметров {x0, α, β} — при изготовлении зеркал, указанного профиля, необходимо соблюдать точность в пределах ±0.25, ±0.005, ±0.005 соответственно для каждого из параметров;

- максимально возможный угол отклонения зеркал при юстировке θperm — в случае модифицированных резонаторов Фабри-Перо θperm ≈ 0.05 ÷ 0.15 мкрад (для aLIGO интерферометра θperm ≈ 0.6 мкрад)

- неровности отражающей поверхности зеркал — проанализировано влияние реальной карты неровностей отражающей поверхности зеркал aLIGO на дифракционные потери основной моды, как в обычных резонаторах Фабри-Перо, так и в модифицированных.

Литература:

1. V. B. Braginsky, S. E. Strigin and S. P. Vyatchanin. Parametric oscillatory instability in Fabry-Perot (FP) interferometer. // PHYSICS LETTERS A, 2001, 287(5-6), 331-338;  PHYSICS LETTERS A, 2002, 305(3-4), 111-124;

2. F. Ferdous, A. A. Demchenko, S. P. Vyatchanin, A. B. Matsko and L. Maleki. Microcavity morphology optimization. // PHYSICAL REVIEW A, 2014, 90, 033826;

3. Andrey B. Matsko, Mikhail V. Poplavskiy, Hiroaki Yamamoto, and Sergey P. Vyatchanin. Mitigating parametric instability in optical gravitational wave detectors. // PHYSICAL REVIEW D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, 93(8), 2016;

4. J. Y. Vinet, P. Hello. Matrix simulation of optical cavities. // JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1993, 40(10), 1981-1993.