ИССДЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ

Баулин А.А,1,2., Сухих Е.С.2, Сухих Л.Г.1

аспирант

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск.

2Томский областной онкологический диспансер, г. Томск.

E–mail:baylin1991@tpu.ru

Исследования по модификации методов лучевой терапии дозодополняющими, в том числе рентгеноконтрастными, агентами вводимых в опухоли осуществляются во многих странах мира с целью увеличения относительной биологической эффективности (ОБЭ) терапии. Особое внимание стоит уделить теории фотон-захватного взаимодействия[1]. Физика процесса заключается в том, что после взаимодействия фотонов с ядрами тяжелых элементов (Z ≥ 53) рождается большое количество характеристических фотонов рентгеновского излучения и низкоэнергетических Оже-электронов. Это вторичное низкоэнергетическое излучение ионизирует близлежащие атомы, приводит к лавинообразной реакции возникновения высокоактивных радикалов, что ведет к разрушению макромолекул ДНК и РНК, белков и различных структур клетки. Если дозодополняющий агент находится в клетке опухоли (в ядре или других критических органах клетки), то процесс может значительно увеличить вероятность гибели опухолевых клеток. Исследование энергетических характеристик рентгеновской трубки позволят моделировать спектры фотонов и распределение дозы в различных точках водного фантома. Таким образом, могут быть найдены оптимальные условия эксплуатации рентгеновской трубки (с точки зрения фотоэффекта в контрастных агентах) для различных локализаций. Математические модели рентгеновского излучения также позволяет моделировать ожидаемую эффективность проводимой терапии и ОБЭ, используя теоретические модели.

Целью данной работы является экспериментальное исследование энергетических характеристик рентгенотерапевтического аппарата Xstrahl300 путем создания модели переноса тормозного излучения методом Монте-Карло для возможности дальнейшей оценки фотон-захватных взаимодействий.

Важной частью исследования является возможность использования рентгеновской трубки Xstrahl300 генерирующего ортовольтные фотоны с достаточно высокой мощностью дозы в диапазоне напряжений трубки от 60 до 300 КэВ. Согласно международным протоколам TG-61[2] и TRS-398[3] были измерены и обработаны дозные характеристики пучка в дальнейшем использованные для сравнения полученных экспериментальных результатов и результатов, выдаваемых моделью.  В качестве измерительного прибора использовали клинический дозиметр Dose-1, прибор в комплексе с ионизационной камерой FC65-G использовали для точного измерения абсолютной дозы в водном фантоме Blue Phantom. На основании технических характеристик аппарата была построена модель рентгеновской трубки с помощью программы «Компьютерная лаборатория» (PCLab) версия 9.7. Программа PCLab предназначена для моделирования методом Монте-Карло процессов распространения электронов, позитронов, фотонов и протонов в веществе.

Список используемой литературы:

1.  Webster C. Cash, Jr., Michael D. Weil. Pharmaceutically enhanced low-energy radiosurgery. US6366801 B1. Sirius Medicine, Llc.  2002г.

2. Andreo P, Burns D T, Hohlfeld K et al. IAEA, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Technical Report Series no. 398. 2000г.

3. C.M. Chair, C. W. Coffey, L. A. DeWerd et al. AAPM’s TG-61 protocol for kilovoltage x-ray beam dosimetry  // Medical Physics. 2001г. № 28(6). С. 868– 893.