Радиационная сила, действующая на твердые сферические микрочастицы в сфокусированном ультразвуковом пучке
Лесик Мария Владимировна
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: marusya_12-95@mail.ru

В настоящее время большой интерес представляет задача захвата и манипулирования микрочастицами, ставшая актуальной в биоинженерии для оперирования клетками. Для этого используются пинцеты. В настоящее время существуют акустический и оптический пинцеты.

Известна схема ультразвукового пинцета с двумя фокусирующими излучателями, установленными конфокально с небольшим смещением фокусов [1,2]. В такой схеме имеется область между фокусами, где могут удерживаться микрочастицы. Однако такую геометрию трудно реализовать в эксперименте.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

В работе изучается возможность захвата и удержания твердой сферической частицы в поле одного фокусирующего излучателя (см. рис.1). Излучатель с фокусным расстоянием 70 мм, диаметром чаши 65 мм и частотой 2025 кГц помещается в ванну с водой. Вблизи фокуса, на расстоянии 60-65 мм от излучателя располагалась кювета, в которую помещались микрочастицы и заливалась вода. Стенки кюветы были сделаны из тонкой пленки, которая практически прозрачна для ультразвука. В экспериментах использовались просеянные частицы речного песка, размер которых оценивался по изображениям в микроскопе. В численных расчетах рассматривались сферические частицы с радиусами 50 мкм и 150 мкм с плотностью 2.2 г/см3. Интенсивность волны на поверхности излучателя варьировалась в пределах 0.01 – 0.4 Вт/см2 в зависимости от приложенного напряжения. Для измерения интенсивности был использован метод взвешивания пучка. Для этого излучатель помещался в ванну с водой над поглотителем, который устанавливался на весы. Радиационное давление ультразвука (УЗ) измерялось по изменению массы поглотителя m, при этом полная мощность УЗ вычислялась по формуле:  , где cl =1500 м/с – скорость звука в воде, g = 9.8 м/с2 – ускорение свободного падения. Интенсивность УЗ на поверхности излучателя рассчитывалась по формуле , где S = 35.2 см2 –площадь поверхности излучателя. Интенсивность УЗ поля в пространстве рассчитывалась в предположении равномерного распределения амплитуды колебательной скорости на поверхности излучателя с использованием интеграла Релея.

Рис. 2. Потенциальная энергия частицы радиусом 150 мкм (а) и радиационная сила, нормированная на вес частицы в воде (б) в зависимости от расстояния от излучателя. Интенсивность на поверхности излучателя Is =0.04 Вт/см2.

Потенциальная энергия сферической микрочастицы в УЗ поле рассчитывалась в предположении малости размера частицы по сравнению длиной УЗ волны (λ=0.75 мм) с использованием соотношений, полученных в работе [3]. На рис.2а показана рассчитанная зависимость потенциальной энергии микрочастицы радиусом 150 мкм в зависимости от расстояния до излучателя. Энергия имеет максимум в фокусе при z=70 мм. На расстоянии z=64 мм имеется локальный минимум потенциальной энергии, где частица может быть захвачена и удержана. Радиационная сила на частицу вычислялась как . На рис. 2б показана зависимость радиационной силы, нормированной на вес частицы в воде от расстояния до излучателя. Положительные значения соответствуют силе, действующей в положительном направлении оси z, отрицательные значения – в противоположном направлении. На расстоянии z=64 мм имеется область устойчивого равновесия, в которой небольшие смещения частицы приводят к возникновению сил, возвращающих частицу обратно. При этом максимальные значения сил, действующих в положительной и отрицательном направлениях, превышают вес частицы в 2.5 и 15 раз соответственно. Поскольку поле УЗ излучателя симметрично относительно оси z, то область захвата частиц будет иметь вид кольца, сформированного на расстоянии 64 мм от излучателя. Толщина такого кольца и размер захваченных в него частиц зависят от интенсивности УЗ. Экспериментальные измерения проведены с частицами речного песка, количество которых выбиралось так, чтобы частицы покрывали очень тонким слоем всю поверхность пленки. Излучатель устанавливался вертикально, поверхность пленки – горизонтально. При включении УЗ вся система медленно поворачивалась на 90 градусов, при этом захваченные частицы оставались на месте. Фотографии структур, которые формировались частицами песка при включенном УЗ, соответствовали расчетным кольцевым структурам.

Литература

- J. Wu. Acoustical tweezers. J. Acoust. Soc. Am. Vol.89, no.5, pp. 2140-21453, 1991.

- J. Wu and G. Du. Acoustic radiation force on a small compressible sphere in a focused beam. J. Acoust. Soc. Am. Vol.87, no.3, pp. 997-1003, 1990.

- Л. П. Горьков. О силах, действующих на малую частицу в акустическом поле в идеальной жидкости. Доклады Академии наук СССР, том 140, №1, с. 88-91, 1961.