Виртуальный ультразвуковой сканер для численного анализа УЗ визуализации почечных камней в доплеровском режиме с учетом наличия поверхностных кавитационных пузырьков

Полянский А.И.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ai.polyanskiy@physics.msu.ru

В настоящие время в медицине широко используются ультразвуковые исследования вследствие их неинвазивного (неповреждающего) характера. Одним из примеров является ультразвуковая диагностика  различных органов человека.

Задача, исследованная в данной работе, касается анализа так называемого «артефакта мерцания», возникающего при ультразвуковой визуализации почечных камней. Суть явления заключается в том, что при ультразвуковой диагностике мочекаменной болезни на границе наблюдаемого изображения почечного камня в доплеровском режиме иногда появляются мерцающие участки в виде нестационарной разноцветной мозаичной структуры [1, 2]. Механизмы возникновения артефакта мерцания при ультразвуковом исследовании (УЗИ) до сих пор являются предметом дискуссий. Одной из возможных причин может быть спорадическая активность пузырьков микронного размера, расположенных в углублениях неровной поверхности камня [3].

Чтобы изучить возможное влияние рассеяния на пузырьках на структуру доплеровского сигнала, в настоящей работе построена теоретическая модель, позволяющая численно промоделировать процессы в ультразвуковом сканере.

Акустические процессы рассеяния диагностических импульсов на камне исследуются в линейном приближении с использованием системы уравнений эластоупругости (уравнение движения и закон Гука) [4]. В итоге рассматриваемая система уравнений имеет вид:

,                                                 (1)

где λ и μ – параметры Ламэ, - компоненты тензора напряжения, u – вектор деформации.

Моделирование проводилось в приближении аксиальной симметрии в цилиндрических координатах. Использовался конечно-разностный метод на смещенных сетках, имеющий второй порядок точности [4].

В рамках модели камень представляет из себя изотропный упругий материал, окруженный жидкостью . В качестве жидкой окружающей среды взята вода (ρ=1000 кг/). Параметры же камня  взяты близкими к реальным (ρ=1700 кг/, ). На некотором расстоянии от камня находится многоэлементная решётка приёмников. Зондирование камня производится со стороны приёмной решётки плоской импульсной волной с параметрами, типичными для систем УЗИ. Для устранения паразитных переотражений от границ исследуемой области использован идеально согласованный слой (PML), в котором все волны плавно поглощаются. Иллюстрация модели приведена на Рис. 1.

После нахождения временной зависимости акустического давления на поверхности камня проводилось моделирование поведения пузырьков микронного размера, расположенных у поверхности камня. Для этого использовалось уравнение Рэлея-Плессета для радиуса одиночного пузырька R(t), совершающего колебания под действием заданного акустического давления  [5]:

,                        (2)

где  – поверхностное натяжение жидкости,  – начальный радиус пузырька,  – атмосферное давление,  – плотность окружающей жидкости, ( – показатель адиабаты газа в пузырьке.

Уравнение решалось численно методом Рунге-Кутта. По известному закону изменения радиуса от времени рассчитывалось акустическое давление излученной пузырьком сферической волны по следующей формуле:

,                                                    (3)

где  – момент излучения, скорость звука в воде.

Используя акустические сигналы на приёмных элементах при наличии и при отсутствии пузырьков, анализировался возможный доплеровский сигнал и с использованием стандартных алгоритмов строилось изображение. Расчеты показали, что активность пузырьков действительно даёт вклад в появление доплеровского сдвига, объясняющего возникновение артефакта мерцания.

Рис.1 Схема модели : 1. Излучатели/Приемники, 2. УЗИ-сигнал, 3. Камень

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-02-00261 и грантом Президента РФ по программе поддержки ведущих научных школ № НШ-7062.2016.2.

Литература

- Rahmouni A, Bargoin R, Herment A, Bargoin N, Vasile N. Color Doppler twinkling artifact in hyperechoic regions.// Radiology 1996; 199: 269-271.

- Васильев А.Ю., Громов А.И. Цветовое допплеровское картирование с использованием энергетического допплера в оценке патологии предстательной железы // Военно-медицинский журнал. - 1997. - Т.318 - № 4. - С. 33 - 37.

- Cleveland R.O. et al. Modeling elastic wave propagation in kidney stones with application to shock wave lithotripsy // J. Acoust. Soc. Am., Vol. 118, No. 4 , pp. 2667-2676

- Lu W. et al.  Bubbles as the cause for the twinkling artifact // Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 39, No. 6, pp. 1026–1038

- Leighton T.G. The Acoustic Bubble//1994, ACADEMIC PRESS LIMITED, London