Расчет тепловых флуктуаций поверхностей зеркал лазерных гравитационных 
антенн из первых принципов

Туголуков Мирослав Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: maeloc@yandex.ru,

В наиболее чувствительном диапазоне частот детекторов гравитационных волн (от 50 до 2000 Гц) основным источником шумов являются тепловые флуктуации поверхностей зеркал. Этой проблеме был посвящен ряд статей (см., например, [1] и [2]). Предметом данной работы является изложение нового подхода к расчету тепловых флуктуаций, выгодно отличающегося от уже известных своей универсальностью - независимостью от конфигураций мод интерферометра.

В гравитационных антеннах экспериментально определяемой величиной является вызванное смещением зеркала  изменение собственной частоты (ω0) основной моды плеча интерферометра Майкельсона Δω0.  Эти величины связаны следующей формулой:

(L – длина плеча интерферометра)   (1)

Тепловые флуктуации поверхности зеркала  (x и y – координаты в плоскости зеркала), вносят вклад в величину , тем самым маскируя ее полезную составляющую.

Теоретическая основа метода базируется на трех вполне оправданных предположениях:

- флуктуации  малы по сравнению с длиной волны света, излучаемого лазером, т.е. <<

- не успевает существенно измениться за время движения фотона в  резонаторе - <<

- резонатор (без учета флуктуаций) считаем консервативной системой

При сделанных допущениях у рассматриваемой системы сохраняется адиабатический инвариант – величина , где  – запасенная в резонаторе энергия. Следовательно, для малых величин Δω0 справедлива следующая формула

=                                                                         (2)

Изменение энергии  обусловлено работой сил электромагнитного поля, совершаемой при образовании «вспучиваний» на поверхности зеркала, и может быть вычислено через компоненту (отвечающую за нормальную составляющую давления излучения на зеркало) максвелловского тензора напряжений (см. [3]) по формуле

=                               (3)

Таким образом, вычисляя  и  для конкретной задачи и используя формулы (1),(2) и (3), можно получить связь между  и :

=                                   (4)

Здесь - известная функция. Ее вид зависит от распределения давления на поверхности зеркала, получаемого через тензор Максвелла.

Для дальнейшего продвижения нужно применять флуктуационно-диссипативную теорему (ФДТ) в формулировке Левина (см. [1]). Алгоритм состоит в следующем:

- К зеркалу прикладывается осциллирующая сила , распределенная по его поверхности по закону , т.е.  =

- Вычисляется энергия , рассеиваемая в единицу времени в материале зеркала (механизм диссипации зависит от рассматриваемого механизма тепловых флуктуаций)

- Рассчитывается спектральная плотность шума :

=                               (4)

Применив вышеизложенный метод к зеркалам резонатора Фабри-Перо, получаем, что  повторяет профиль падающего излучения. В интерферометрах LIGO используются гауссовы пучки, поэтому

(-ширина пучка)        (5)

Этот результат соотносится с представленным в [1].

По-настоящему полезным этот метод оказывается в расчетах тепловых шумов «угловых» зеркал, входящих в состав резонаторов интерференционных антенн. С его помощью удается установить зависимость профиля давления  (а, следовательно, и ) от поляризации падающего света. Для s- и p- поляризаций соответственно имеем:

(6)

(7)

Здесь  - угол падения луча на зеркало,  - волновое число. Формула (6) ранее была получена в [2], однако, без учета поляризации. С помощью нового метода удалось установить, что  и  имеют разный вид.

Метод может быть применен и к расчету шумов светоделителя в лазерной интерференционной антенне.

Литература:

1. Y. Levin. Internal thermal noise in the LIGO test masses: A direct approach. // PHYSICAL REVIEW D, 1998, 57(2), 659-663;

2. D. Heinert, K. Craig, H. Grote, S. Hild, H. Luck, R. Nawrodt, D. Simakov, D. Vasilyev, S. Vyatchanin, and H.Wittel. Thermal noise of folding mirrors. // PHYSICAL REVIEW D, 2014, 90, 042001;

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.2, Теория поля. М.:ФИЗМАТЛИТ, 2003. С.119;