Безопасность будущих коллайдеров с энергией 100 ТэВ в контексте образования стабильных микроскопических чёрных дыр

Соколов Антон Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: anton.sokolov@physics.msu.ru

На Большом адронном коллайдере пока не удалось обнаружить так называемую «новую физику», поэтому всю большую актуальность приобретают проекты более мощных коллайдеров. Например, проект [1] предполагает увеличение светимости Большого адронного коллайдера в 10 раз к 2025 году, а проект [2] ставит своей целью строительство коллайдера с энергией столкновений 100 ТэВ.

В теориях с дополнительными пространственными измерениями масса Планка может принимать малые значения, вплоть до нескольких ТэВ [3], что свидетельствует о возможности образования большого количества микроскопических чёрных дыр на будущих высокоэнергетических коллайдерах [4]. Такие чёрные дыры должны мгновенно испаряться по законам квантовой механики [5], однако ввиду отсутствия экспериментальных данных о существовании этого процесса, а также отсутствия полностью разработанной и подтверждённой теории чёрных дыр, при анализе безопасности необходимо учитывать худшую ситуацию, в которой чёрные дыры рождаются стабильными. Вопрос о безопасности Большого адронного коллайдера в контексте образования стабильных микроскопических чёрных дыр был подробно изучен в работе [6], где были приведены доказательства невозможности образования стабильных микроскопических чёрных дыр на коллайдере, основанные на факте существования достаточно старых нейтронных звёзд и белых карликов: космические лучи с энергиями, соответствующими энергии столкновения частиц на коллайдере, постоянно сталкиваются с плотными звёздами; в случае образования стабильных микроскопических чёрных дыр белые карлики и нейтронные звёзды были бы достаточно быстро поглощены, что противоречит астрономическим наблюдениям.

При повышении энергии коллайдерных столкновений в системе центра масс до 100 ТэВ соответствующая астрофизика сильно меняется из-за резкого уменьшения потоков космических лучей, изменения их состава и увеличения проникающей способности образующихся астрофизических микроскопических чёрных дыр. Сверхсильные поля нейтронных звёзд препятствуют проникновению высокоэнергетических космических лучей к поверхности звезды. В результате прямое применение аргументов работы [6] не позволяет доказать отсутствие процессов рождения стабильных микроскопических чёрных дыр на будущем высокоэнергетическом коллайдере. В нашей работе было исследовано, как изменение астрофизики влияет на вывод о безопасности коллайдера, и было предложено несколько новых астрофизических аргументов, позволяющих преодолеть возникающие трудности. В частности, были рассмотрены механизмы образования микроскопических чёрных дыр в результате столкновений космических лучей с космологическими барионами, а также с газом в центральной молекулярной зоне Млечного пути. Была исследована зависимость числа остановленных звездой микроскопических чёрных дыр от состава космических лучей в случае белых карликов и нейтронных звёзд, для чего были использованы данные обсерватории имени Пьера Оже по спектру и составу космических лучей [7]. Было рассчитано, что ограничения на массу Планка в теориях со стабильными микроскопическими чёрными дырами, полученные из наблюдений белых карликов, очень слабо зависят от состава космических лучей и составляют MPl > 7.31 ТэВ. Также было показано, что наблюдение старых нейтронных звёзд в центральной молекулярной зоне в будущем поможет улучшить эту оценку.

В работе были рассчитаны сечения образования чёрных дыр на коллайдерах с энергией 100 ТэВ, доля задерживаемых Землёй чёрных дыр, а также времена аккреции этих чёрных дыр в теориях с различным числом пространственных измерений. Было показано, что в теориях с числом пространственных и временных измерений, большим шести, время поглощения Земли микроскопической чёрной дырой больше времени жизни Солнечной системы. Было рассчитано предполагаемое количество накопившихся в Земле за всё время работы будущего коллайдера с энергией 100 ТэВ микроскопических чёрных дыр в зависимости от значения массы Планка и было показано, что в теориях, которые могли бы гипотетически представлять опасность, число таких чёрных дыр оказывается гораздо меньше единицы благодаря полученным астрофизическим ограничениям на возможные значения массы Планка в этих теориях (MPl > 7.31 ТэВ), см. график:

График зависимости числа накопившихся в Земле чёрных дыр за время работы коллайдера с энергией 100 ТэВ и интегральной светимостью 10 абн-1 в зависимости от значения массы Планка. Параметр неупругости столкновения y может изменяться в пределах от 0.5 до 0.7. Ограничение на значение массы Планка, MPl > 7.31 ТэВ, отмечено вертикальной пунктирной линией.

- http://home.cern/topics/high-luminosity-lhc

- https://fcc.web.cern.ch/Pages/default.aspx

- N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, and G. R. Dvali, Phys. Lett. B429, 263 (1998), arXiv:hep-ph/9803315

- S. B. Giddings and S. D. Thomas, Phys. Rev. D65, 056010 (2002), arXiv:hep-ph/0106219

- S. W. Hawking, In *Gibbons, G.W. (ed.), Hawking, S.W. (ed.): Euclidean quantum gravity*
167-188, Commun. Math. Phys. 43, 199 (1975)

- S. B. Giddings and M. L. Mangano, Phys. Rev. D78, 035009 (2008), arXiv:0806.3381 [hep-ph]

- The Pierre Auger Observatory: Contributions to the 34th International Cosmic Ray Conference
(ICRC 2015) (2015) arXiv:1509.03732 [astro-ph.HE]