КВАНТОВАЯ ЯМА НОВОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА С РАЗНЫМИ СКОРОСТЯМИ ФЕРМИ

Пех П.Л.

Аспирант

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Отделение Теоретической Физики им. И.Е. Тамма, Москва, Россия

E-mail: pavel.pekh@phystech.edu

Графен является перспективным материалом для наноэлектроники [1]. Один из способов получения в нем нетривиальных свойств является конструирование гетероструктур на его основе. Как показывают эксперименты [2], скорость Ферми зависит от того, на какую подложку нанесен графен. Поэтому, если нанести графен на композитную подложку, то можно получить гетероструктуру(см. рис. 1 C) с разными скоростями и одинаковыми щелями и работами выхода.

Рисунок 1 A и B. Сплошными линиями обозначены решения дисперсионного уравнения. Пунктирными линиями обозначены: дно и потолок квантовой ямы.A , B . C Схематичное изображение квантовой ямы

Уравнение Дирака для носителей тока в долине K с меняющейся скоростью Ферми [3]  где  огибающая волновая функция носителей,  энергия,  матрицы Паули,  оператор импульса, профиль скорости Ферми(см. Рис. 1 C)

ширина квантовой ямы. Мы будем рассматривать случай , .

Из-за трансляционной симметрии вдоль , волновая функция имеет следующий вид  где  импульс продольного движения. Таким образом, в нашем случае глубина квантовой ямы растет с ростом .

В уравнении Дирака меняется , коэффициент перед старшей производной, поэтому обычные граничные условия с равенством волновых функций не годятся. Мы будем использовать следующие граничные условия, у которых непрерывной величиной на переходе является  [3]. Такие граничные условия делают гамильтониан Дирака эрмитовым.

Правильно сшивая волновые функции, можно получить энергетический спектр связанных состояний  где  является решением следующего уравнения 	 , , . Графические решения спектра представлены  на рис. 1 A для  симметричной квантовой ямы и на рис. 1 B для асимметричной.

Глубина квантовой ямы нового типа растет с ростом , растет также количество состояний в такой яме. Одно из главных отличий симметричной ямы от асимметричной является то, как возникает самое первое, основное связанное состояние. Так в симметричной яме основное состояние существует всегда, а в асимметричной только начиная с некого конечного импульса, определяемого степенью асимметрии. Поэтому подобные структуры можно использовать для фильтрации по импульсам.

[1] П.Б. Сорокин, Л.А. Чернозатонский, УФН 183 113(2013).

[2] C. Hwang et.al., Sci. Rep. 2 590(2012).

[3] A.K. Obukhova, P.L. Pekh, A.P. Silin, PWP 24 219(2016).