Моделирование распространения медленных волн взаимодействия в магнитных метаматериалах с помощью обратной матрицы импедансов

Иванюкович Михаил Михайлович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mm.ivanyukovich@physics.msu.ru

Необычные свойства метаматериалов, как известно, определяются не только свойствами индивидуальных резонансных элементов, но и  порядком их расположения и взаимодействием между ними. Это взаимодействие, в общем случае, может быть как магнитным, так и электрическим, в зависимости от диапазона частот, в котором метаматериал реагирует на электромагнитное излучение. Взаимодействие метаатомов, в свою очередь, приводит к распространению медленных волн взаимодействия, которые определяют дисперсионные характеристики метаматериалов.

В работе приводятся результаты моделирования процессов распространения медленных магнитоиндуктивных волн в магнитных метаповерхностях и линейных метаматериалах. Магнитоиндуктивные волны фактически являются волнами токов, наводимых в резонансных элементах, из которых состоит метаматериал. Распределение токов во всех элементах метаматериала подчиняется законам Кирхгофа:

(1)

где V – матрица, которая описывает напряжения, приложенные к элементам метаматериала; и для всех элементов, кроме элемента рядом с возбуждающей передающей антенной vij=0. I – матрица токов, а Z – матрица импедансов. Зная возбуждающее напряжение V и матрицу обратных импедансов , можно определить распределение токов в элементах как:

(2)

Для линейного метаматериала, состоящего, например, из 25 элементов, матрица импедансов Z1 имеет размерность 25*25 элементов. При учете взаимодействия только ближайший соседей отличными от нуля будут только элементы, стоящие на главной диагонали и на ближайших к ней диагоналях. Если те же 25 элементов упорядочить в двумерную метаповерхность размером 5*5 метаатомов, то соответствующая матрица импедансов Z2 также будет состоять из 25*25 элементов, однако появятся дополнительные ненулевые элементы, описывающие взаимодействие ближайших соседей:

(3)

где M – коэффициент взаимоиндукции ближайших метаатомов, Z0  – их импеданс.

Для метаповерхности из 25*25 метаатомов размер матрицы импедансов будет уже 625*625, что приводит к увеличению времени счета на несколько порядков.

Учет взаимодействия не только ближайших соседей, а и через одного, например, приведет к дальнейшему усложнению вида матрицы импедансов Z2 для квадратной метаповерхности 5*5:

(4)

где М1 – коэффициент взаимоиндукции ближайших метаатомов, М2 – через одного.

Таким образом можно исследовать особенности возбуждения собственных мод метаповерхностей. На Рис.1 приведено, к примеру, различие в распределении возбуждения метаповерхности из 25*25 метаатомов на резонансной частоте элементов  ω0=50.89МГц в случаях, когда возбуждающая антенна расположена в центре (слева) или в левом нижнем углу (справа).

Рис.1. Распределение возбуждения метаповерхности из 25*25 метаатомов на резонансной частоте элементов ω0=50.89МГц в случае, когда возбуждающая антенна расположена в центре (слева) и в левом нижнем углу (справа). Величина возбуждения показана в относительных единицах.

В качестве параметров, описывающих свойства метаповерхности, взяты величины, определенные в эксперименте работы [2]. Видно, что на одной и той же частоте в метаповерхностях, с одинаковой структурой и составленных из одинаковых метаатомов, наблюдаются различные собственные моды возбуждения в зависимости от положения возбуждающей антенны.

***

В работе обсуждаются особенности строения матрицы импедансов для описания метаповерхностей и полученные результаты моделирования распространения медленных магнитоиндуктивных волн в линейных метаматериалах и метаповерностях в зависимости от различных параметров, таких как, расположение источника возбуждения, число элементов, симметрия метаповерхности, частота  и др.

Литература

- Solymar L., Shamonina E. (2009) Waves in metamaterials. Oxford Univ. Press., Oxford. P. 213-289

- Вакуленко А.Ю. Экспериментальное исследование поверхностных магнитоиндуктивных волн в метаматериалах. Дипломная работа. Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. Москва. 58 стр.  2016