# Алгоритмы обработки геомагнитных сигналов в реальном масштабе времени.

Титов Дмитрий Сергеевич.

Студент

Муромский институт (филиал) государственного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет»,

факультет радиоэлектроники и компьютерных систем

г. Муром, Россия.

Е-mail: dima_dance_cool@mail.ru

При использовании сигналов геомагнитных вариаций в системе  магнитотеллурического зондирования необходимо выделение отдельных спектральных составляющих сигналов геомагнитного поля с определенными свойствами. Одним из методов предварительной обработки геомагнитных сигналов является спектрально-временной анализ (СВАН), который позволяет выделить основные частотные составляющие сигнала на распределенной системе наблюдений с минимальными фазовыми искажениями. В автоматизированном измерительном геофизическом комплексе, работающем в реальном масштабе времени, традиционный СВАН становится нереализуемым в силу ряда причин. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение алгоритма, основанного на применении метода комплексной демодуляции, позволяющей осуществить спектрально-временной анализ без преобразований Фурье в реальном масштабе времени. Основной проблемой его применения является согласование необходимых полос пропускания эквивалентных фильтров с цифровым низкочастотным фильтром и спектральным составом анализируемых волновых пакетов.

Процесс комплексной демодуляции состоит в нелинейном преобразовании входного сигнала путем умножения его на комплексную экспоненту . Таким образом, комплексная демодуляция совместно с низкочастотной фильтрацией соответствует сдвигу спектра  в частотной области на частоту , и если низкочастотный фильтр имеет полосу пропускания , это соответствует пропусканию исходного сигнала через фильтр СВАН с полосой пропускания

Предположим, что анализируемый сигнал волнового пакета находится в частотном диапазоне от  до . В соответствии с этим для проведения спектрально-временного анализа необходимо перекрыть этот диапазон k фильтрами. Для обеспечения необходимой точности необходимо, чтобы полосовые фильтры шириной  (и соответственно для низкочастотных фильтров в процедуре комплексной демодуляции ) пересекались между собой на уровне - 3 дБ. Введя параметр

(1)

получим логарифмическую шкалу центральных частот фильтров, наиболее распространенную в известных нам системах СВАН:

(2)

# Отсюда , а ширина пропускания j-го фильтра

(3)

Таким образом, формулы (1-3) по исходным параметрам  позволяют вычислить центральные частоты и полосы пропускания системы фильтров, для алгоритма комплексной демодуляции.

В общем виде цифровые рекурсивные фильтры, связывающие функции входа и  выхода , описываются в дискретном виде разностным уравнением

В данном уравнении N - размах фильтра (количество используемых значений входа);  M - порядок фильтра (он определяется числом входящих в разностное уравнение значений предшествующих выходов); , - коэффициенты фильтра.

На основе проведенного анализа цифровых фильтров, оптимальных для систем реального времени и рекомендован цифровой фильтр низких частот с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), реализация которого не требует накопления входных данных, вида

(4)

Он имеет только полюсы передаточной функции. По одной точке, поступающей на вход фильтра, вычисляется одна точка на выходе.

Представление фильтра в виде (4) называется его прямой реализацией. Он также может быть представлен в виде каскадной реализации одноранговыми фильтрами, причем на каждом p-шаге фильтрации выполняется операция

(5)

Здесь  - вход фильтра;  - его выход, а для каждого каскада  есть вход каскада и  его выход.

# Передаточная функция p-го каскада равна

а для всех  R-каскадов

(6)

Коэффициент  в формуле (6) является определяющим в оценке устойчивости программной реализации фильтров реального времени.

Литература

- Левшин Е.С., Новицкий П. В. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи. Учеб. пособие для вузов. / Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1983.