Озоно-сорбционная очистка подземной воды от трихлор- и тетрахлорэтилена

Саматов Абылай Маранулы1, Ткаченко Илья Сергеевич2

Студент, научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: samatov_au@mail.ru

Увеличивающиеся масштабы производства и повышение требований к качеству воды диктуют поиск все более действенных инновационных способов ее очистки. Одним из наиболее эффективных и технически оправданных способов удаления ряда загрязнений из воды является метод комплексного использования озонирования и сорбции на активированном угле.

Целью работы являлось изучение физико-химических аспектов использования озона, определения кинетических параметров процесса озонирования и установления оптимальных режимов для очистки воды от трихлорэтилена (ТХЭ) и тетрахлорэтилена (ПХЭ).

Озон является сильным окислителем, использующимся в промышленности для очистки от различных растворенных органических примесей в воде, в том числе от ТХЭ и ПХЭ.

Очистка воды от ТХЭ и ПХЭ исследовалась на установке, состоящей из концентратора кислорода, генератора озона, вакуумно-инжекционного химического реактора и сорбционного фильтра. Органические загрязнители ТХЭ и ПХЭ, находящиеся в воде в растворенном виде реагировали с озоном с разной скоростью ТХЭ лучше удалялся озоном, чем ПХЭ, в результате чего ТХЭ разлагался в воде до НСl, CO2, H2O. Однако константы реакции озона с хлорпроизводными этилена у разных авторов-исследователей отличаются.

По итогам работы были сделаны следующие выводы:

- С хорошей точностью определено, что реакция озона с ТХЭ и ПХЭ происходит согласно второму порядку реакции.

- Установлены оптимальные режимы для устранения ТХЭ и ПХЭ на пилотной установке при: расходе воды Q(вход)= 8 л/мин; расходе озоно-воздушной смеси Q(газ.смеси)= 2 л/мин; доза озона для достаточного эффективного разложения ТХЭ И ПХЭ до ПДК = 0,005 мг/л составила D(О3)= 10 мг озона на литр воды;

- Оценены эффективные константы скорости реакции озона с ТХЭ и ПХЭ, которые равны 15,5 и 8,34 л/(моль·с) соответственно.

Литература

- 1. Carol Ann Fronk. Destruction of Volatile Organic Contaminants in Drinking Water by Ozone Treatment // Ozone: Science & Engineering, 1987, V. 9 (3). P. 265-287.

- 2. Hoigne J., Bader H. Rate constants of reactions of ozone with organic and inorganic compounds in water – I // Water Res., 1983. V. 17. P. 173-183.

- 3. Zhong Li, Kuo Chaing-Hai. Reaction kinetics of ozonation of trichloroethylene and benzene in gas and liquid phases // Chinese J. of Chem. Eng., 2000. V. 8 (3). P. 272-275

- 4. Karanfil T., Dastgheib, S.A. Trichloroethylene Adsorption by Fibrous and Granular Activated Carbons: Aqueous Phase, Gas Phase, and Water Vapor Adsorption Studies // Environ. Sci. Technol., 2004. V. 38. P. 5834-5841