Ферментный нанобиосенсор для количественного определения моно-

и полисахаридов

Солдатова Любовь Сергеевна

Аспирант

Бабич Ольга Олеговна

Кандидат технических наук

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», Кемерово, Россия

E–mail: soldatovals@rambler.ru

Пищевая промышленность нуждается в экспрессных и широко доступных методах анализа ключевых составных частей, определяющих степень качества сырья и продукции [1]. Данная задача реализуется путем создания чувствительных биосенсоров. Одной из достаточно острых проблем в биосенсорном анализе является проблема специфичности. Решить проблему специфичности ферментных биосенсоров позволит использование достижений нанотехнологии [2].

Среди ключевых показателей качества продуктов питания и параметров ряда технологических процессов в пищевой промышленности важное место занимает содержание сахаров, этилового спирта и крахмала [3].

Данный проект направлен на разработку ферментного нанобиосенсора с высокой стабильностью и широкой субстратной специфичностью на основе наночастиц Fe3O4 и соответствующих ферментов для экспресс-анализа глюкозы, целлобиозы и крахмала при контроле качества пищевых продуктов и производственных процессов.

В настоящей работе в качестве основы биосенсора используют платиновый электрод на основе полипиррола с медиатором, в качестве которого выступает производное пиррола, содержащее ферроцен. Биорецептор представляет собой соответствующий фермент (глюкозооксидазу, целлобиазу или амилосубтилин Г3х), иммобилизованный на магнитных наночастицах Fe3O4 с поверхностными карбоксильными группами кросс-сшивкой с карбодиимидом.

В ходе работы были изучены параметры биосенсоров (табл. 1).

Таблица 1

Параметры биосенсоров для определения моно- и полисахаридов

| Определяемый компонент | Диапазон детекции, % | Время анализа, мин | Воспроизводимость сигнала, % | Стабильность при хранении, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глюкоза | 0,01-10,0 | 3-5 | 2,0 | 6 |
| Целлобиоза | 0,01-10,0 | 3-5 | 2,0 | 6 |
| Крахмал | 0,001-0,5 | 2-3 | 2,0 | 6 |

Литература

- Guemas Y., Boujtita M., Murr N.El. Biosensor for determination of glucose and sucrose in fruit juices by flow injection analysis // Appl. Biochem. Biotechnol. 2000, V. 89. p. 67-69.

- Katz E., Willner I. Nanobiotechnology: integrated nanoparticle-biomolecule hybrid systems: synthesis, properties, and application // Angew. Chem. Int. Ed. 2004,V. 43. p. 6042-6108.

- Hikuma M., Obana H., Yasuda T. Amperometric determination of total assimilable sugars in fermentation broths with use of immobilized whole cells // Enzyme Microb. Technol. 1980, V. 234. p. 456-458.