Магнитные метаматериалы – особенности взаимодействия между элементами в МГц диапазоне

Прокопьева В.В.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail:  verkasun2006@rambler.ru

В 1968 году советский физик В.Г.Веселаго в качестве теоретического изыска предложил рассмотреть гипотетическую среду с одновременно отрицательными ε и μ [1].  Показатель преломления такой среды оказался отрицательным! По отдельности естественные и искусственные среды с отрицательными диэлектрической и  магнитной  проницаемостью были известны достаточно давно, но только в 2000 году Смит объединил обе идеи и впервые был создан метаматериал с отрицательным  показателем преломления [2]. Таким образом, плоскость ε и μ оказалась полностью заполненной и метаматериалы заняли свое место.

Магнитные метаматериалы состоят из металлических резонансных элементов.  Изменять свойства материала можно, изменяя как параметры резонансных элементов, так и взаимодействие между ними, которое и приводит к новому явлению – магнитоиндуктивным волнам [3]. Расположенные рядом резонаторы взаимодействуют при внешнем возбуждении. В МГц диапазоне взаимодействие между  соседними «метаатомами» имеет только магнитную природу. Ток в одном элементе создает магнитное поле, пронизывающее второй элемент. Это поле наводит во втором элементе индукционный ток, который возбуждает следующий элемент  и т.д. По структуре распространяются магнитоиндуктивные волны. Именно их дисперсионные характеристики определяют свойства метаматериала и особенности его взаимодействия с электромагнитным излучением. Дисперсионное уравнение получается из закона Кирхгофа, связывающего ток в одном элементе с токами в соседних элементах. Свойства дисперсионного уравнения сильно зависят от коэффициента взаимодействия , равному удвоенному отношению взаимоиндукции соседних элементов к самоиндукции элемента.

Коэффициент взаимодействия обладает сильной анизотропией. В зависимости от расположения (аксиальное, планарное) взаимоиндукция, и, следовательно, коэффициент взаимодействия могут быть как положительным, так и отрицательным. Соответственно по-разному выглядит и дисперсия: в аксиальной конфигурации, коэффициент связи положителен, магнитоиндуктивная волна - прямая волна,  фазовая и групповая скорости сонаправлены; в планарной конфигурации коэффициент связи отрицателен, наклон дисперсии отрицательный, фазовая и групповая скорости направлены противоположно. Очевидно, что при переходе от аксиальной структуры (с ) к планарной структуре с ()  должно быть положение, когда каппа = 0.

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования анизотропии коэффициента взаимодействия в магнитных метаматериалах в зависимости от расстояния и взаимного расположения двух соседних со-осных «метаатомов». Результаты эксперимента сравниваются с результатами расчета. Экспериментально найдено положение, когда два соседних элемента не взаимодействуют. Еще более интересная зависимость от положения элементов получается, когда они взаимно перпендикулярны. Элементы – кольцевые резонаторы (диаметр 23 мм, с впаянной постоянной емкостью 330пФ). Резонансная частота 51.7 МГц. Использование подстроечных конденсаторов позволило добиться точности по частоте 0.02%, и говорить о полной идентичности элементов. Экспериментальная часть работы выполнена на измерительной установке на базе вектор-анализатора Rohde&Schwarz ZFB20, позволяющей в автоматическом режиме проводить одномерное сканирование поверхности с микронным разрешением [4].

Таким образом, меняя расстояние между элементами и их взаимную ориентацию можно управлять дисперсией, меняя ее наклон и ширину полосы пропускания. Управляя взаимодействием между элементами возможно создание метаматериалов с заранее заданными свойствами.

Литература

- Веселаго В.Г. (1968) Электродинамика веществ с одновременно отрицательными  значениями ε и μ.  УФНб 92б 517-522.

- Smith D.R., Padila W.J., Vier D.C. Nemat-Nasser S.C. and Schultzs S. (2000) Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity. Phys. Rev.Lett., 84, 4184-4187.

- Solymar L., Shamonina E . (2009) Waves in metamaterials. Oxford Univ. Press., Oxford, 385 pp.

- Радковская А.А., Прудников В.Н.,  Захаров П.Н., Бабушкин А.К., Королев А.Ф., Сухоруков А.П. (2010) Волны в магнитных метаматериалах с сильным взаимодействием между элементами. Суперлинза. Специальный физический практикум, Москва, Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, 44с.