Направления улучшения параметров электронно-оптических систем

для анализа потоков заряженных частиц

Камбарова Ж.Т., Тусупбекова А.К.

Докторанты PhD

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,

Караганда, Казахстан

E-mail: kambarova@bk.ru

В настоящее время имеется множество методов электронной спектроскопии для анализа поверхности твердых тел. Для удовлетворения технологических потребностей постоянно создаются новые методики и приборы. Для целей энергоанализа потоков заряженных частиц чаще всего применялись электростатические приборы с геометрией следующих полей и их суперпозиций: сферическое поле, цилиндрическое поле, гиперболическое поле, однородное поле и т.д. [8]. Важной деталью экспериментальной схемы является энергоанализатор – устройство, позволяющее определять плотность тока заряженных частиц с энергиями в выбранном интервале от Е до Е+ΔЕ [1].

В настоящей работе выделены три направления улучшения корпускулярно-оптических характеристик электростатических приборов.

Первым направлением улучшения работы средств энергоанализа является модификация отклоняющего поля путем изменения формы внешнего электрода цилиндрического зеркала (ЦЗ).  ЦЗ получило самое большое распространение, став  базовым элементом в большинстве электронных спектрометров. ЦЗ обладает рядом преимуществ, таких как высокое энергетическое разрешение, простота конструкции и т.д. Его работа основана на фокусирующем и диспергирующем действии поля в пространстве между двумя коаксиальными цилиндрическими электродами на пучок заряженных частиц. Детально теория и возможность практического применения ЦЗ исследована группой ученых под руководством профессора Зашквары В.В [6].

Ваннбергом [11] был предложен электростатический энергоанализатор с полем, близким к цилиндрическому, рассмотрен случай угловой фокусировки пучков различной энергии вблизи поверхности внутреннего цилиндрического электрода. Фокальная поверхность в таком анализаторе для случая фокусировки на внутренний цилиндрический электрод имеет форму, близкую к цилиндрической.

Впервые предложен и классифицирован В.В. Зашкварой и Н.Н. Тындык в работах [7, 12] новый класс потенциальных полей, названными мультипольно-цилиндрическими полями  (МЦП). МЦП формируются с помощью суперпозиции цилиндрического электростатического поля и кругового мультиполя различных вкладов. Поле создается в пространстве между двумя осесимметричными коаксиальными электродами, внутренний из которых цилиндр находится под потенциалом земли, а внешний электрод с криволинейным профилем под потенциалом, одноименном заряду частиц в поле.

В работе [3] предложен новый подход к синтезу энергоанализаторов, основанный на обратных задачах механики. В результате был предложен двумерный энергоанализатор "Тутанхамон" с идеальной фокусировкой по углу в плоскости симметрии и необычайно высокой дисперсией, в десятки раз превосходящей все традиционные системы.

На базе обратных задач в сочетании с разработкой новых базисных рядов для электростатических полей предложен и рассчитан ряд модификаций осесимметричных энергоанализаторов, значительно превосходящих известное ЦЗ [4]. Этот класс квазиконических систем уже занял прочное место в практике аналитического приборостроения.

Вторым направлением улучшения работы спектрометров является использование дополнительного электронно-оптического элемента (линзы, зеркала). В статье [5] представлена двухкаскадная система, состоящая из последовательно расположенных зеркал –  цилиндрического и сферического типов. Система обеспечивает фокусировку второго порядка по углу расходимости пучка заряженных частиц.

Авторы [10] предложили ввести в ЦЗ коаксиальный цилиндрический электрод, расположив его между внутренним и внешним цилиндрами. Соответствующим выбором величины отношений радиусов цилиндров и потенциалов на них добиваются устранения угловой аберрации третьего порядка, что по сравнению с общепринятым ЦЗ приводит к значительному повышению светосилы прибора при равном разрешении.

В работе [2] разработана схема энергоанализатора, комбинированного из  последовательно расположенных гиперболического и цилиндрического зеркал. В режиме фокусировки первого порядка, система характеризуется наличием значительных по абсолютной величине коэффициентов угловой и  линейной дисперсий по энергии.

Третье направление усовершенствования систем энергоанализа заключается в математической обработке выходных сигналов, снятых с электронного спектрометра. В работе [9] впервые выведена универсальная интегральная связь между выходным сигналом электронного спектрометра и истинным спектром исследуемого источника. Разработанные алгоритмы восстановления спектров имеют большое практическое значение при работе с современными спектрометрами.

Таким образом, усовершенствование электронно-оптических систем для анализа потоков заряженных частиц осуществляется, во-первых, посредством расчета новых и модернизации существующих приборов. Во-вторых, развивается математическая идеология обработки выходных сигналов. При этом порядок улучшения электронно-оптических параметров сравним по величине с первым случаем, который в технологическом плане более трудоемкий.

Литература

- Афанасьев В.П. Электронная и ионная спектроскопия твердых тел // Соросовский Образовательный Журнал. 1999. Т.5. No. 2. С.110-116.

- Ашимбаева Б.У., Чокин К.Ш., Асылбекова С.Н., Саулебеков А.О. Энергоанализатор на основе комбинированных  электростатических полей // Прикладная физика. 2011. No. 5. С.127.

- Голиков Ю.К. Способ расчета энергоанализаторов с плоскостью симметрии // Материалы II Всесоюзной конференции по масс-спектроскопии. Ленинград, 1975.

- Голиков Ю.К., Холин Н.А., Шорина Т.А. Теория и практика квазиконических энергоанализаторов // Научное приоростроение. 2009. Т. 19. No. 2. С. 13-24.

- Зашквара В.В., Верменичев Б.М., Ноеренчук А.Н. Электростатический анализатор для спектроскопии с энергоугловым разрешением // Жур.тех.физики. М., 1990. Т.60. No. 4.  С.201-202.

- Зашквара В.В., Корсунский М.И., Космачёв О.С. Фокусирующие свойства электростатического зеркала с цилиндрическим полем // Жур.тех.физ. М., 1966. Т.36. С.132-138.

- Зашквара В.В., Тындык Н.Н. Осесимметричные электростатические мультиполи, их приложение // Жур.тех.физики. M., 1991. Т.61. No. 4. С.148-157.

- Козлов И.Г. Методы энергетического анализа электронных потоков. М., 1971.

- Марциновский И.А. Энергетические спектры высокодисперсионных электронных спектрометров. Автореф. дисс. … канд.физ.-мат.наук. Санкт – Петербург, 2011.

- Fransen W. Tnaffe J. Theory of modified cylindrical mirror electron spectrometer due of third-order aberration // J Phys. E: Sci. In strum. 1980. Vol. 13. P. 719-723.

- Wannberg В. An electrostatic mirror spectrometer with coaxial electrodes for multi-detector operation // Nuclear Instrum & Methods. 1973. Vol.107. P.549-556.

- Zashkvara V.V., Tyndyk N.N. Electrostatic axially symmetric multipole in deflector-type analyzers // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, 1992. A313.  P. 315-327.