## Анализ распределения 137Cs в почвах тридцатикилометровой зоны Ростовской АЭС

Семенцева Татьяна Михайловна

Студент

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, кафедра информационных технологий и управления, Волгодонск, Россия

E-mail: tatyana_semenceva@mail.ru

При эксплуатации любой АЭС, в том числе и Ростовской АЭС, важной является оценка миграции в объектах окружающей среды радионуклидов, содержащихся в газоаэрозольных выбросах станции. Целью данной работы является анализ распределения 137Cs в почве на территории размещения Ростовской АЭС (РоАЭС), актуальность определяется тем, что значительную долю рациона населения составляют продукты местного производства.

В работе использовались результаты радиационного мониторинга зоны наблюдения атомной станции, выполненные отделом радиационной безопасности РоАЭС, в сравнении с данными радиационно-гигиенического паспорта Ростовской области, полученными институтом физики ЮФУ. Контроль содержания 137Cs в почвах выполнялся на пробных площадях (ПП), расположенных на расстоянии от 2,5 до 19 км от АЭС и в различных направлениях. Использовался корреляционно-регрессионный анализ данных в период с 1999 по 2011 гг.

Основные выводы:

1) Плотность загрязнения почвы 137Cs не превышает значений «нулевого фона», обусловленного выпадениями в результате Чернобыльской аварии.

2) Удельная активность 137Cs в поверхностном слое почвы не зависит от расстояния до атомной станции и направления, различия анализируемого параметра для пробных площадей наблюдались и в период до пуска энергоблока № 1 РоАЭС в 2001 г.

3) В рассматриваемый период активность на всех ПП уменьшается, это свидетельствует о том, что вклад газоаэрозольных выбросов Ростовской АЭС в активность почвтерритории её размещения не может быть выявлен, а наблюдающаяся динамика рассматриваемого показателя связана с распадом 137Cs ещё Чернобыльского происхождения.

4) Согласно сопоставленным результатам исследований выявлена общая тенденция снижения удельной активности 137Cs в образцах почвы, отобранных в различных точках контроля в пределах 30-ти километровой зоны, как институтом физики Южный Федеральный Университет [1], так и отделом радиационной безопасности ВоАЭС [2].

5) Характер распределения 137Cs по глубине почвенного профиля на всех ПП практически одинаков, с глубиной активность уменьшается. Регрессионный анализ позволил определить преимущественное значение вертикальной миграции радионуклида при его перемещении в почве.

6) Показатели суммарной β-активности в продуктах питания местного производства в период 2002 – 2011 гг. не превышали соответствующие значения, полученные до пуска РоАЭС в эксплуатацию, что объясняется распадом долгоживущих радионуклидов Чернобыльского происхождения.

Литература:

- Бураева Е.А, Давыдов М.Г, Зорина Л.В, Коробцева М. А, Стасов В.В. Радиоэкологический мониторинг зоны наблюдения Волгодонской АЭС // Изв. вузов. Сев.-Кавк. Региона. Техн. науки. 2010, спец. вып. С. 154-159.

- Отчет «О радиационной обстановке в районе расположения Ростовской АЭС». Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская Атомная Станция», Волгодонск, 2002-2012 г. 27 с.